МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

(Росгидромет)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. Н.Н. ЗУБОВА»

(ГУ «ГОИН»)

СПРАВОЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА В УСТЬЯХ РЕК ВОЛГИ, ТЕРЕКА, СУЛАКА

Москва 2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1.	УСТЬЕВАЯ ОБЛАСТЬ ВОЛГИ

  - Общие сведения.

1.2.	Закономерности изменений характеристик гидрологического режима

1.2.1.	Сток воды

1.2.2.	Сток наносов

1.2.3.	Уровень воды

1.2.4.	Температура воды и ледовые явления

2.	УСТЬЕВАЯ ОБЛАСТЬ ТЕРЕКА

2.1.	Общие сведения.

2.2.	Закономерности изменений характеристик гидрологического режима

2.2.1. Сток воды

2.2.2. Сток наносов

2.2.3. Уровень воды

2.2.4. Температура воды и ледовые явления

3.	УСТЬЕВАЯ ОБЛАСТЬ СУЛАКА

3.1.	Общие сведения.

3.2.	Закономерности изменений характеристик гидрологического режима

3.2.1. Сток воды

3.2.2. Сток наносов

3.2.3. Уровень воды

3.2.4. Температура воды и ледовые явления

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- УСТЬЕВАЯ ОБЛАСТЬ ВОЛГИ

1.1	Общие сведения.

Устьевая область Волги – это уникальный природный объект, обладающий огромными земельными, водными, биологическими ресурсами и полезными ископаемыми. Устьевая область Волги включает в себя устьевой участок реки, совпадающий с дельтой, и открытое отмелое устьевое взморье. Дельта Волги является многорукавной сложно-разветвленной дельтой выдвижения, вершина устьевой области Волги совпадает с вершиной дельты, поскольку дальше не проникают сгонно-нагонные явления.

Устьевая область Волги (рисунок 1.1) - одна из крупнейших в мире, она занимает в современных условиях около 49000 км2, площадь дельты составляет 11000 км2, устьевого взморья -37600 км2.  Вершиной современной дельты Волги (рисунок 1.1б) служит узел отделения от основного русла реки Волги левого крупного дельтового рукава - Бузана - в 50 км выше г. Астрахань. Протяженность дельты по кратчайшему водному пути от ее вершины до устьев Иголкинского, Белинского и Гандуринского банков составляет соответственно 125, 135 и 150 км, т.е. существенно увеличивается с востока на запад.  За морской край дельты (МКД) принята граница между надводной территорией дельты и устьевым взморьем, соответствующая среднему годовому расходу воды в вершине дельты 90%-ой обеспеченности (около 6000 м3/с). Длина МКД около 175 км. Восточная граница дельты Волги проходит по левому берегу рукава Бузан, далее вниз по течению - по пойменному рукаву Ахтуба, водотокам Кигач и Шаронова с выходом к МКД. Западная граница собственно дельты (без района западных подстепных ильменей) проходит по правому берегу рукава Бахтемир до выхода на устьевое взморье.

За восточную границу устьевого взморья (рисунок 1.1а) принята линия от Джамбайско-Новинских о-вов на севере до северной оконечности о-ва Кулалы на юге протяженностью около 150 км. Эта же линия является границей между восточной и западной частями Северного Каспия. Западная граница устьевого взморья проходит по западному побережью Северного Каспия до Суюткиной косы, ее длина около 225 км. За южную (морскую) границу устьевого взморья и всей устьевой области принимается среднее положение изогалины 11,6%о (90% от средней солености вод Каспийского моря). Ширина взморья  по южной (морской) границе - около 215 км.

В состав устьевого взморья Волги входит обширная отмелая зона площадью около 10000 км2, примыкающая к МКД, ее протяженность от МКД до свала глубин отмелой зоны (на изогипсе -30 м БС) составляет 35-60 км. К югу от отмелой зоны располагается приглубая зона взморья, ее площадь равна 27600 км2. Длина границы между этими зонами около 180 км.

Обозначения следующие : дельта Волги: 1.А – западная часть, 1.Б – восточная часть, 1.В – западные подстепные ильмени, 1.Аа-1.Вв – районы дельты; отмелая  зона взморья Волги: 2.А – западная часть, 2.Б – восточная часть 2.I-2.X – районы отмелой зоны устьевого взморья; приглубая зона взморья Волги: 3.А – западная часть, (3.А.п и 3.А.л – правый и левый ее сегменты), 3.Б – восточная часть. 1 – вершина дельты Волги и устьевой области в целом, 2 – граница между западной (А) и восточной (Б) частями устьевой области Волги; 3 – южная граница дельты Волги (южная граница нижней зоны дельты, морской край дельты); 4 – южная граница отмелой зоны устьевого взморья Волги (южная граница морской подзоны отмелой зоны); 5 – южная граница приглубой зоны устьевого взморья и устьевой области Волги; 6 – границы сегментов приглубой зоны устьевого взморья Волги; 7 – восточная граница устьевого взморья Волги; 8 – изогипсы, м БС; 9 – Волжский вододелитель; 10 – вододелительная дамба; 11 – южная граница верхней зоны дельты; 12 – южная граница средней зоны дельты; 13 – границы систем магистральных рукавов дельты Волги; 14 – банки (коллекторы стока) у МКД; 15 –  магистральные каналы в отмелой зоне взморья; 16 – границы секторов отмелой зоны устьевого взморья Волги; 17 – южная граница островной (култучной) подзоны отмелой зоны взморья Волги.

Рисунок 1.1 - Гидрографическая сеть и районирование устьевой области Волги (а) и дельты Волги и отмелой зоны устьевого взморья (б)

Следует отметить, что влияние волжских вод на соленость и гидрохимические характеристики распространяется далеко за пределы указанных  границ устьевого взморья, в частности на всю восточную часть Северного Каспия и на прибрежный западный район Среднего Каспия.

Морфология дельты тесно связана со структурой ее гидрографической сети, представленной очень сложной системой водотоков, отходящих от пяти крупнейших магистральных рукавов дельты - Бузана, Болды, Камызяка, Старой Волги и Бахтемира (рисунок 1.1б). По морфологии дельта Волги может быть разделена на три зоны в направлении от ее вершины к МКД [6]. Верхняя зона дельты (протяженностью около 60 км вдоль течения) с нижней границей немного южнее линии Астрахань - Красный Яр, - наиболее древняя, со средними отметками местности выше -23,5 м БС. Она характеризуется относительно простой структурой русловой сети. Средняя зона протяженностью 40-60км, простирается на юг от верхней зоны примерно до линии Оля - Каралат - Зеленга - Бол.Могой - Котяевка, приуроченной к месту бывшего свала глубин у МКД, сформировавшегося при высоком стоянии уровня моря в XVIII в (около -24(-25 м БС ). Эта зона характеризуется разветвленной сетью хорошо развитых крупных водотоков, связанных между собой ограниченным количеством отмирающих боковых протоков. Нижняя или приморская зона протяженностью 20-40 км простирается от средней зоны на юг до МКД. Эта зона сформировалась в основном в период смены непродолжительного повышения уровня моря на его снижение в XIX-XX вв. Для этой зоны характерна сильная раздробленность русловой сети, чередование участков разветвления и слияния водотоков, активное перераспределение стока между ними. Непосредственно к этой зоне примыкает современный МКД, на котором идут процессы барообразования, дробления водотоков и их устьевого удлинения. Далее, вплоть до свала глубин у реликтового МКД  с отметками -28(-30 м БС (современный морской устьевой бар), простираются полузатопленная и затопленная части конуса выноса Волги, где реликтовые формы рельефа сочетаются с современными. Эта зона играет в современных условиях роль отмелого устьевого взморья.

Плоский рельеф дна отмелой зоны взморья усложнен многочисленными отмелями и островами, естественными бороздинами и искусственными судоходными каналами и каналами-рыбоходами (рисунок 1.1б), отвалами грунта вдоль каналов. Общее число каналов через отмелую зону взморья - 28, из них 3 - судоходные, 8 - магистральные основные и 17 - вспомогательные (подводящие) каналы-рыбоходы. Судоходными служат Волго-Каспийский канал (ВКК) по взморью длиной 86 км и средней глубиной около 5 м, Белинский канал (длина 42 км, средняя глубина около 4 м) и Лаганский (30 км, с дельтой не связан). К числу основных магистральных каналов относятся: Гандуринский длиной 54 км, Кировский (34 км), Бардынинский (35 км), Тишковский (65 км), Карайский (35 км), Обжоровский (60 км), Иголкинский (65 км), Ганюшкинский (50 км). В начале 1990-х гг. глубина в этих каналах была 2-4 м.

Приглубая зона устьевого взморья состоит из слабо наклоненной в сторону моря платформы шириной до 70 км, с глубинами 3-7 м, расположенной между изогипсами –30 и –34 м БС, и свала глубин с резким увеличением глубины до 7-13 м, расположенным между изогипсами -34 м и -40(-42 м БС.

В пределах устьевой области Волги наиболее важным водохозяйственным объектом является Волжский вододелитель, расположенный в основном русле Волги ниже истока Бузана (рисунок 1.1б). Вододелитель состоит из гидротехнического сооружения с подъемными щитами в основном русле, затворами, глухой земляной плотины и судоходного шлюза. Назначение вододелителя - поддерживать в маловодные годы на пике половодья продолжительную (до 15 сут) подачу воды с расходами не менее 9000 м3/с в восточную часть дельты, достаточную для обеспечения рыбного хозяйства. Кроме того, в маловодные годы также предусмотрены  специальные кратковременные осенние включения вододелителя для обводнения сельскохозяйственных угодий дельты Волги. Вододелитель сооружен в 1966-1973 гг., за период своего существования он был задействован 7 раз – в 1977, 1978, 1982, 1983, 1986, 1988 и 1989 гг.

На участке ниже вододелителя от основного русла р.Волги по территории дельты вдоль правого берега протоки Рычи проходит земляная дамба, пересекающая протоку Бушма и заканчивающаяся у правого берега протоки Шага-Бушма выше с.Зеленга (рисунок 1.1б). Дамбой перекрыта протока Быстрая, подводившая в прошлом сток из Рычана в протоку Шмагина. В период работы вододелителя в вершине дельты также включается дополнительный вододелитель в месте пересечения дамбой протоки Бушма (так называемый Бушминский гидроузел). Назначение дамбы - предотвратить обратный переток вод, подаваемых в систему Бузана с помощью вододелителя, из восточной части дельты в западную. Необходимо отметить, что даже неработающий вододелитель оказывает некоторое подпорное влияние и способствует перераспределению стока в вершине дельты в пользу системы Бузана.

Некоторое влияние на водный режим дельты Волги оказывают искусственные валы и дамбы, сооруженные вдоль русел водотоков для защиты от наводнений. Западная часть дельты более населенная, чем восточная,  поэтому больше число водотоков в ней обваловано. Вследствие этого влияние защитных сооружений более существенно в западной части дельты. По приближенным оценкам сооружение вдольбереговых валов привело к повышению уровня воды в период половодья в отдельных районах дельты на 10-20 см.

В дельте Волги существует развитая сеть гидрометеорологических наблюдений (рисунок 1.2), данные которой использованы в настоящем обзоре. Также использованы материалы специальных экспедиционных исследований, проводившихся ГОИНом.

1 - стационарные гидрологические посты (пост №1 – с.Верхнее Лебяжье, пост №3 – Астрахань, пост №13 – с.Оля), 2 - гидрометрические створы на основных водотоках  распределителях стока; 3- стандартные станции отбора проб на загрязнение АЦГМС, 4 - границы систем магистральных рукавов дельты Волги (граница системы рукава Бузан проходит по вододелительной дамбе и является границей между восточной и западной частями дельты), 5 - морской край дельты Волги, 6 - границы секторов отмелой зоны устьевого взморья Волги, 7 – метеорологические станции МС:1-МС Астрахань,2-МС Зеленга, 3 – МС Лиман, 8 - магистральные каналы в отмелой зоне взморья, 9 - южная граница отмелой зоны взморья, 10 – вододелитель.

Рисунок 1.2 - Пункты проведения гидрометеорологических наблюдений в дельте Волги и отмелой зоне устьевого взморья

1.2.	Закономерности изменений характеристик гидрологического режима

1.2.1.	Сток воды

Сток  воды, поступающий в вершину дельты Волги - Qc, складывается  из  трех  составляющих:  собственно руслового стока Волги - Qo, стока р.Ахтубы  - Qa и Волго-Ахтубинской поймы - Qп. Сток Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы характеризуется значительным непостоянством и колеблется в широких пределах - от 10-15% стока в вершине дельты Волги на пике половодья до полного отсутствия стока в межень. Для анализа изменений стока воды, поступающего в дельту Волги, использованы данные за период с 1881 по 2007 гг.

В период с 1881 по 1941 гг. средние месячные и годовые расходы воды в вершине дельты Волги получены по связям со средними месячными расходами воды у г. Дубовки [1]. За последующий период использовались данные непосредственных измерений стока воды в вершине дельты Волги. В отдельные годы, когда имелись пробелы наблюдений за стоком воды у г. Дубовки или у с. Верхнее Лебяжье, средний месячный сток воды в вершине дельты был восстановлен по его связям со средними месячными уровнями воды у г. Астрахани. Естественный восстановленный сток в вершине дельты был получен с учетом данных Гидрологических Ежегодников и Государственного Гидрологического Института о суммарных антропогенных потерях стока [2, 4, 5]. Принято, что с 1881 по 1939 гг. данные по наблюденному (Qсн) и восстановленному (Qсв) стоку совпадают. Норма восстановленного естественного стока в вершине дельты Волги, определенная за период 1881 – 2005 гг., составляет 8050 м3/с (254 км3/год). Наибольший в ряду средний годовой расход воды составил в 1926 г. 11680 м3/с (368 км3/год), наименьший в ряду - составил в 1921 г. 4710 м3/с (149 км3/год). Наибольший за период зарегулированного режима стока средний годовой восстановленный естественный расход воды составил в 1994 г. 11080 м3/с (349 км3/год), наблюденный - 10910 м3/с (344 км3/год). Наименьший восстановленный естественный средний годовой расход воды составил в 1973 г. 5820 м3/с (183 км3/год), наблюденный - 5230 м3/с (165 км3/год). Максимальный за период наблюдений ежедневный расход воды составил 36710 м3/с 2 июня 1947 г., минимальный - 842 м3/с 10 декабря 1944 г. Максимальный за период зарегулированного режима стока ежедневный расход воды составил 34350 м3/с 7 июня 1979 г., минимальный – 2610 м3/с 15 января 1973 г.

С помощью разностно-интегральной кривой восстановленного годового стока выявлены его климатические изменения за весь период наблюдений (рисунок 1.3). Выделены наиболее многоводные периоды: 1923 - 1929 гг. (Qсв = 9450 м3/с), 1978 - 2005 гг. (Qсв = 8910 м3/с и Qсн = 8530 м3/с), и наиболее маловодные периоды: 1930-1940 (Qсв = 6180 м3/с), 1971-1977 (Qсв=6850 м3/с и Qсн=6320 м3/с). В настоящее время продолжается период повышенной водности р. Волги. Причём, с 1996 года естественный сток приблизился к норме, а наблюденный сток стал равен норме естественного стока. Антропогенное уменьшение стока р. Волги в современных условиях составляет около 5% от естественной нормы стока воды и, в связи с его большой естественно-климатической величиной, относительно мало повлияло на ход его многолетних изменений. Тенденции изменений водности Волги за 1881-2007 гг. как по данным о наблюденном стоке, так и по данным о восстановленном естественном стоке в целом совпадают (рисунок 1.3). Поэтому можно сделать вывод о доминирующей роли климатического фактора в многолетних изменениях стока Волги, несмотря на начавшиеся во второй половине ХХ века значительные антропогенные изъятия стока.

Кi– модульный коэффициент, равный отношению стока воды за i-тый год к среднему за период восстановленному стоку; Сv – коэффициент вариации восстановленного годового стока.

Рисунок 1.3. Разностно-интегральные кривые восстановленного (1) и наблюденного (2) годового стока воды в вершине дельты р. Волги за 1881-2007 гг.

Наряду с исследованием многолетних изменений годового стока воды в вершине дельты р. Волги (рисунок 1.4), выполнены оценки статистических параметров (средних значений, коэффициентов вариации Cv и асимметрии Cs, отношения Cs/Cv, обеспеченностей величин естественного годового стока) как всего имеющегося многолетнего ряда по стоку, так и для отдельных его периодов (таблица 1.1). Более детально исследуется период 1941-2005 гг., который совпадает с началом систематических измерений расходов воды в створе с. Верхнее Лебяжье и с началом учета антропогенных изменений стока. Внутри этого периода выделен период близкого к среднему многолетнему стока (1941 – 1977 гг.) и многоводный период (1978 – 2005 гг.). Для сравнения статистических параметров рядов естественного и наблюденного стока в период зарегулированного стока выделен период 1961 – 2005 гг. Ошибки расчета статистических параметров за все выделенные периоды лежат в пределах допустимого. Изменчивость Cv за все периоды относительно невелика (таблица 1.1), а изменчивость Cs существенна. Как правило, в периоды с пониженной водностью увеличиваются положительные значения Cs, в периоды с повышенной водностью Cs принимает отрицательное значение. Эмпирические кривые обеспеченности величин годового стока воды в вершине дельты Волги для всех выделенных периодов хорошо описываются биномиальной асимметричной кривой с соответствующими статистическими параметрами. Годовой сток воды одинаковой обеспеченности для различных периодов может значительно различаться (таблица 1.1). Поэтому для гидрологических расчетов и прогнозов годового стока желательно выбирать периоды аналоги из наблюденного ряда. При невозможности этого предпочтительно использовать величину нормы естественного стока и близкие к средним для современных условий значения Cv и Cs за период 1941-2005 гг.

Кi– модульный коэффициент, равный отношению стока воды за i-тый год к среднему за период восстановленному стоку; Сv – коэффициент вариации восстановленного годового стока.

Рисунок 1.4 - Кривые обеспеченности объемов восстановленного (1) и наблюденного (2) годового стока воды в вершине дельты р. Волги за 1881-2005 гг.

Таблица 1.1 - Статистические параметры многолетних рядов годового стока

| Период | Статистические параметры | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- |
|  | Средняя | Сv | Cs | Cs/Cv | 1 | 25 | 50 | 75 | 99 |
| Восстановленный сток |
| 1881-2005 | 254 | 0,18 | 0,03 | 0,2 | 361 | 284 | 254 | 223 | 149 |
| 1941-2005 | 262 | 0,15 | 0,12 | 0,8 | 358 | 288 | 261 | 235 | 175 |
| 1941-1977 | 247 | 0,14 | 0,26 | 1,9 | 340 | 271 | 245 | 221 | 168 |
| 1978-2005 | 281 | 0,13 | -0,12 | -1,0 | 362 | 306 | 282 | 257 | 194 |
| 1961-2005 | 264 | 0,16 | -0,04 | -0,3 | 360 | 292 | 264 | 236 | 165 |
| Наблюденный сток |
| 1961-2005 | 250 | 0,17 | -0,05 | -0,3 | 350 | 278 | 250 | 221 | 153 |

Фактический сток следует оценивать с учетом планируемого антропогенного воздействия на него. Анализ многолетних колебаний суммарного стока Волги в вершине дельты с учетом данных о гидротехническом строительстве в бассейне Волги и характера антропогенного внутригодового перераспределения стока позволил выделить несколько характерных периодов (таблица 1.2). Период с 1881 г. по 1955 г. назван периодом естественного режима стока. В этом периоде выделено еще два периода - собственно естественного (ненарушенного) режима стока 1881-1940 гг. и слабонарушенного режима стока 1941-1955 гг. Период 1956-1960 гг. назван периодом заполнения крупных водохранилищ (таблица 1.2). В этот период вводились в строй крупные водохранилища Волжско-Камского каскада общим объемом 110 км3 , и каскад начал работать как мощный регулятор водного режима Нижней Волги. К 1961 г. был заполнен основной объем водохранилища Волжской ГЭС, расположенного в 450 км выше вершины дельты Волги. С этого времени режим стока в дельте Волги полностью обусловлен режимом сбросов в нижний бьеф плотины Волжской ГЭС. Период с 1961г. по настоящее время назван периодом зарегулированного режима стока.

Таблица 1.2 - Характеристика периодов в режиме стока Волги в вершине дельты

| Периоды | Причина изменения режима |
| --- | --- |
| № | Годы | Название |  |
| I | 1881(1955 | Период естественного режима стока | ( |
| Iа | 1881(1940 | Подпериод ненарушенного режима стока | ( |
| Iб | 1941(1955 | Подпериод слабонарушенного режима стока | Регулирование стока водохранилищами Верхней Волги: Иваньковским, Угличским, Шекснинским, Рыбинским. Антропогенные потери стока в среднем 5,6 км3/год |
| II | 1956(1960 | Период заполнения крупных водохранилищ | Заполнение водохранилищ: Горьковского (1955-1957), Куйбышевского (1955-1957), Камского (1954-1956), Волгоградского (1958(1960). Антропогенные потери стока в среднем 17 км3 /год. |
| III | 1961(по настоящее время | Период зарегулированного режима стока | Регулирование стока Волги водохранилищами Волжско(Камского каскада. Антропогенные потери стока: 1961-1980 гг. – в среднем 18,1 км3/год; 1981-1990 гг. – в среднем 14,6 км3/год; 1991-2005 гг. – в среднем 10,0 км3/год. |

Суммарное снижение стока в бассейне Волги под влиянием хозяйственной деятельности до 1955 г. не превышало 7,3 км3/год, в среднем за период 1940-1955 гг. оно составило 5,6 км3/год или 2,2% от нормы стока в вершине дельты. В 1956-1960 гг. антропогенные потери стока, в том числе и на заполнение водохранилищ, составили в среднем 17 км3/год (6,7% от нормы), достигнув максимальной величины – 26 км3 в 1960 г. (10,2% от нормы). В период зарегулированного режима антропогенные потери стока составили в среднем 14,6 км3/год (5,8% от нормы), причем максимальное изъятие стока в бассейне Волги отмечено в 1983 г. – оно составило 27 км3/год. В последние 15 лет антропогенные потери стока составили 10,0 км3/год (3,9% от нормы).

В период зарегулированного режима стока 1961-2007 гг. водопотребление в бассейне Волги находилось в прямой зависимости от развития хозяйственной деятельности. Потери стока за период 1978 – 1995 гг. в бассейне Волги по сравнению с периодом 1961 - 1977 гг. увеличились, а в период 1996-2007 гг.  снизились. Регулирование стока обусловило его значительное внутригодовое перераспределение в дельте Волги и, прежде всего, изменения основных характеристик весенне-летнего половодья – важнейшего природного фактора, в значительной мере определяющего состояние и развитие устьевой области Волги в целом. Ниже подробно рассмотрены характеристики наблюденного стока в устьевой области Волги в период зарегулированного режима стока с 1961 г. по 2007 г. По величине водности начиная с 1961 г. можно выделить четыре характерные фазы:

1) 1961-1970 гг. с водностью, близкой к средней - среднегодовой суммарный расход воды в вершине дельты Qсн=7410 м3/с. Наблюденный сток воды в вершине дельты Волги в среднем за этот период составил 92% от естественной нормы стока за 1881-2007 гг., восстановленный сток – 99%.

2) 1971-1977гг. - c пониженной водностью (маловодная фаза) - Qсн=6320  м3/с. Наблюденный сток воды в вершине дельты Волги в среднем за период с пониженной водностью составил 78% от естественной нормы стока за 1881-2005 гг., восстановленный сток – 85%.

3) 1978-1995 гг. - с повышенной водностью (многоводная фаза) - Qсн=8720 м3/с. Наблюденный сток воды в вершине дельты Волги в среднем за период с повышенной водностью составил 108% от естественной нормы стока за 1881-2007 гг., восстановленный сток – 113%.

4) 1996-2007 гг. - с водностью, близкой к средней - среднегодовой суммарный расход воды в вершине дельты Qсн=8120 м3/с. Наблюденный сток воды в вершине дельты Волги в среднем за этот период составил 101% от естественной нормы стока за 1881-2007 гг., восстановленный сток – 105%.

В естественных условиях (1881-1955 гг.) максимальные расходы воды на пике половодья отмечались в июне, среднемесячные расходы воды июня Qсн=24300 м3/с. Минимальные расходы воды летне-осенней межени отмечались в октябре, среднемесячные расходы октября Qсн=4910 м3/с. Минимальные расходы воды зимней межени наблюдались в январе, среднемесячный суммарный расход воды января за этот период составил Qсн=2880 м3/с. В период зарегулированного режима стока, внутригодовое распределение стока Волги значительно изменилось (таблицы 1.2 – 1.5 и рисунки 1.5, 1.6, 1.7).

Таблица 1.3 - Внутригодовое распределение суммарного стока воды в вершине дельты Волги за различные периоды (числитель - км3 , знаменатель % годового стока)

| Годы | Объемы стока по сезонам, км3/% | Годовой объем стока, км3/% | Период половодья |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IV-VI | VII-XI | XII-III |  | Объем стока, км3 | Продолжи-тельность, сут |
| 1881-1955 | 127 | 86,9 | 32 | 246 | – | – |
|  | 52 | 35 | 13 | 100 |  |  |
| 1941-1955 | 133 | 85,3 | 33,5 | 252 | 154 | 107 |
|  | 53 | 34 | 14 | 100 | 61 |  |
| 1956-1960 | 117 | 70 | 53,8 | 240 | 116 | 87 |
|  | 49 | 28 | 22 | 100 | 44 |  |
| 1961-2007 | 106 | 79,3 | 65,9 | 251 | 95 | 68 |
|  | 42 | 32 | 26 | 100 | 38 |  |
| 1961-1970 | 105 | 70,8 | 59,2 | 235 | 94 | 70 |
|  | 45 | 30 | 25 | 100 | 40 |  |
| 1971-1977 | 80 | 62,6 | 58,3 | 201 | 67 | 58 |
|  | 40 | 31 | 29 | 100 | 34 |  |
| 1978-1995 | 113 | 90 | 71,3 | 274 | 100 | 81 |
|  | 41 | 33 | 26 | 100 | 36 |  |
| 1996-2007 | 111 | 80,6 | 67,7 | 259 | 99 | 76 |
|  | 43 | 31 | 26 | 100 | 38 |  |

Пик половодья в 1961-2007 гг. наблюдается в мае, средний майский расход воды составляет 18800 м3/с. Объем стока в весенне-летний период (IV-VI месяцы) сократился на 10%. Объем стока летне-осеннего периода (VII-XI месяцы) несколько сократился (с 35% до 32%) вследствие  уменьшения продолжительности и объема половодья. Средняя дата начала половодья сместилась с начала второй декады апреля в естественных условиях на начало третьей декады апреля в условиях зарегулированного стока, дата наступления пика половодья сместилась соответственно с первой декады июня на вторую декаду мая, конца половодья – с конца третьей декады на начало первой декады июля. Доля объема половодного стока уменьшилась с 61% до 38% от годового стока, продолжительность половодья сократилась на 37 суток. Доля стока Волги в период зимней межени (XII-III месяцы) увеличилась в два раза – с 13% до 26% (таблицы 1.3, 1.4), что явилось причиной ранее не наблюдавшихся зимних наводнений и частых заторно-зажорных явлений

Рисунок 1.5 - Изменение объемов стока воды по месяцам за многоводные периоды: 1 – в естественных условиях (1941-1955 гг) и 2 – в условиях нарушенного  хозяйственной деятельностью стока воды. (1978-1995 гг).

Рисунок 1.6 - Осредненные расходы воды по месяцам за периоды: 1 –1971-1977 гг,

2 – 1978-1989 гг., 3 – 1990-1995гг., 4 – 1996 – 2007 гг., 5 – 1941-1955

Таблица 1.4 - Средние месячные и годовые величины расходов воды (Qc, м3/c), годовые объемы (W,км3/с), модули (М, л/км2)

и слои стока воды (Y, мм) в вершине дельты Волги за различные периоды 1881(2007 гг.

| Период | С р е д н и е р а с х о д ы в о д ы , м3/сек | Годовой |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год | Объем стока, км3 | Модуль стока, л/км2 | Слой стока, мм |
| 1881 -1955 | 2880 | 3000 | 3020 | 5840 | 18470 | 24310 | 11590 | 5790 | 5310 | 4910 | 5180 | 3390 | 7810 | 246 | 5,7 | 181 |
| 1941 -1955 | 3010 | 3650 | 3730 | 6340 | 19840 | 24760 | 11220 | 5700 | 4760 | 5000 | 5480 | 2370 | 7990 | 252 | 5,9 | 185 |
| 1956 -1960 | 4250 | 5600 | 6500 | 7920 | 16960 | 19520 | 6820 | 5220 | 4850 | 4780 | 4770 | 3560 | 7560 | 239 | 5,6 | 176 |
| 1961 -2007 | 5770 | 6210 | 6860 | 8040 | 18820 | 13380 | 6840 | 6050 | 5680 | 5620 | 5760 | 6090 | 7930 | 250 | 5,8 | 184 |
| 1961 -1970 | 4880 | 5810 | 6480 | 8000 | 19390 | 12520 | 6070 | 5430 | 5140 | 5080 | 5050 | 5140 | 7410 | 234 | 5,5 | 172 |
| 1971-1977 | 5050 | 5430 | 5590 | 5530 | 14810 | 10190 | 5410 | 4790 | 4450 | 4470 | 4560 | 5520 | 6320 | 199 | 4,6 | 147 |
| 1978-1995 | 6250 | 6510 | 7230 | 8620 | 19810 | 14550 | 7490 | 6600 | 6190 | 6130 | 6370 | 6590 | 8720 | 275 | 6,4 | 202 |
| 1996- 2007 | 5840 | 6410 | 6810 | 8360 | 19160 | 14550 | 7180 | 6320 | 5990 | 5530 | 5450 | 5870 | 8120 | 256 | 6,0 | 188 |

Таблица 1.5 - Средние месячные и годовые величины расходов воды (Qc, м3/c), в вершине дельты Волги в годы с экстремальной водностью в период естественного (1936 и 1947 гг.) и зарегулированного режима стока (1973 и 1991 гг.)

| характерные годы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маловодный, 1936 | 2300 | 2500 | 3000 | 4400 | 15900 | 19200 | 5000 | 2800 | 2200 | 2300 | 2750 | 2700 | 5420 |
| Многоводный, 1947 | 3320 | 3310 | 3250 | 12200 | 31010 | 32980 | 14310 | 6000 | 5120 | 4610 | 5050 | 3530 | 10390 |
| Маловодный, 1973 | 3210 | 4310 | 5390 | 5510 | 16440 | 4860 | 3671 | 3530 | 3530 | 3620 | 3860 | 5490 | 5290 |
| Многоводный, 1991 | 7040 | 7030 | 8480 | 15100 | 29100 | 17200 | 7530 | 6100 | 5600 | 5470 | 6480 | 6740 | 10200 |

а)											б)

Рисунок 1.7 - Изменение стока воды в вершине дельты Волги: а) в многоводный 1991 г. (1) и в маловодный 1973 г. (2); б) за период 1881-1955 гг. (3)  и за период1961-2007 гг. (4)

Оценка составляющих стока воды, поступающего в дельту Волги. Зависимости стока воды р. Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы от суммарного стока воды, поступающего в вершину дельты Волги, имеют ярко выраженный петлеобразный характер (рисунки 1.8, 1.9). Соответственно и связь стока воды основного русла Волги с суммарным стоком также имеет петлеобразный характер, но существенно менее выраженный (рисунок 1.10). При одних и тех же величинах суммарного стока воды сток Ахтубы и в еще большей мере сток Волго-Ахтубинской поймы на фазе спада половодья существенно превышает их сток на фазе подъема половодья. Форма петель этих зависимостей различается для половодий различного типа. Максимальные расходы воды р. Ахтубы в экстремально высокое половодье в 1979 г. составили около 1700 м3/с и в 1996 гг. - около 1100 м3/с. Максимальные расходы воды р. Ахтубы в экстремально низкие половодья 1976, 1977, 1996 гг. составили около 600 м3/с и в 2006 г. – около 400 м3/с.

Рисунок 1.8 - Зависимости расходов воды Волго-Ахтубинской поймы от суммарных расходов воды поступающих в дельту Волги для лет с различной водностью

1 – 1991 г., 2 – 1996 г., 3 – 2004 г.

Рисунок 1.9 - Зависимости расходов воды р. Ахтубы от суммарных расходов воды поступающих в дельту Волги для лет с различной водностью

1 – 1991 г., 2 – 1996 г., 3 – 2004 г.

Рисунок 1.10 - Зависимости расходов воды основного русла р. Волги в створе Верхнее Лебяжье:

1 – 1991, 2 – 1996, 3 – 2004.

Сток воды Волго – Ахтубинской поймы в начале половодья при значениях QС менее 15000 м3/с практически неощутим. Резкое увеличение стока поймы происходит при QС= 20000 м3/с и более в зависимости от типа половодья. На спаде половодья сток с поймы завершается при QС около 10000 м3/с. Максимальные расходы воды Волго-Ахтубинской поймы в экстремально высокое половодье в 1979 г. составили около 5000 м3/с и в 1991 г. – около 3000 м3/с. Максимальные расходы воды Волго-Ахтубинской поймы в экстремально низкое половодье 1996 гг. составили около 30 м3/с и в 2006 г. – около 20 м3/с.

Многолетние изменения доли стока р. Ахтубы, Волго-Ахтубинской поймы и основного русла р. Волги от суммарного стока зависят как от изменения соотношения их пропускных способностей, так и от изменений водности реки Волги.

Для оценки многолетней динамики распределения поступающего в дельту Волги суммарного стока воды между р. Ахтубой, Волго-Ахтубинской поймой и основным руслом р. Волги - г/с Верхнее Лебяжье при одинаковых условиях суммарного стока Волги за период 1974 – 2005 гг. были отобраны годы с умеренно многоводным половодьем. В таблице 5. приведены данные о средних за два половодных месяца (май июнь) расходах воды этих трех составляющих суммарного стока Волги. Во все рассмотренные годы величины стока за эти месяцы близки между собой. Можно сделать вывод о том, что соотношение пропускных способностей р. Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы заметно изменяется в многолетнем плане. Сразу после маловодного периода 1971 – 1977 гг. их доля стока при одинаковых суммарных расходах воды QС существенно снизилась, а к началу 2000-х годов вновь повысилась, причем в наибольшей степени для Волго-Ахтубинской поймы (таблица 1.6).

Таблица 1.6 - Распределение средних за май-апрель расходов воды р. Ахтубы,

Волго-Ахтубинской поймы и основного русла р. Волги - г/с Верхнее Лебяжье

в годы с умеренно многоводным половодьем

| Годы | Ахтуба | Пойма | Русло Волги | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QА, м3/с | % | QВАП, м3/с | % | Q0, м3/с | % | QС, м3/с | % |
| 1974 | 762 | 4,1 | 176 | 0,95 | 17600 | 95,0 | 18540 | 100 |
| 1981 | 454 | 2,2 | 76 | 0,37 | 19850 | 97,4 | 20380 | 100 |
| 1986 | 578 | 3,1 | 124 | 0,67 | 17900 | 96,2 | 18600 | 100 |
| 1994 | 524 | 2,5 | 259 | 1,22 | 20300 | 96,3 | 21300 | 100 |
| 2001 | 940 | 4,6 | 273 | 1,33 | 19300 | 94,1 | 20510 | 100 |
| 2005 | 834 | 4,0 | 288 | 1,37 | 19900 | 94,6 | 21020 | 100 |
| Среднее |  | 3,3 |  | 1 |  | 95,7 |  | 100 |

Оценка многолетних изменений среднегодового стока воды р. Ахтубы, Волго-Ахтубинской поймы и основного русла р. Волги - г/с Верхнее Лебяжье в периоды с различной водностью показала (таблица 1.7), что, несмотря на изменения соотношения пропускных способностей р. Ахтубы, Волго-Ахтубинской поймы и основного русла р. Волги, водность реки является определяющим фактором. При ее повышении существенно увеличивается доля стока р. Ахтубы и в еще большей степени Волго-Ахтубинской поймы.

Таблица 1.7 - Распределение объема среднегодового стока воды р. Ахтубы, Волго-Ахтубинской поймы и основного русла р. Волги - г/с Верхнее Лебяжье в периоды с различной водностью

| Годы | Ахтуба | Пойма | Русло Волги | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | км3/с | % | км3/с | % | км3/с | % | км3/с | % |
| 1978-1989 | 4,6 | 1,8 | 1,0 | 0,4 | 257 | 97,8 | 263 | 100 |
| 1990-1995 | 7,8 | 2,6 | 2,7 | 0,9 | 289 | 96,5 | 299 | 100 |
| 1996-2006 | 5,7 | 2,2 | 0,8 | 0,3 | 248 | 97,5 | 254 | 100 |

Распределение стока воды в основных водотоках дельты Волги. Результаты исследования распределения стока воды в дельте Волги за период 1950-е – 1980-е годы опубликованы в работе [6]. В последующий период по программе Государственного океанографического института (ГОИН) для продолжения мониторинга перераспределения стока воды в дельте Волги Астраханский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (АЦГМС) выполнил в 1985 – 1994 гг. и в 2001 – 2005 гг. серии измерений расходов воды в истоках дельтовых водотоках системы главного русла Волги. К ним относятся: Рукав Бузан, рукав Бахтемир, рукав Старая Волга, рукав Камызяк (Кизань), рукав Болда (у с. Началово), проток Рычан (у с. Яманцуг), проток Царев, Протока Рыча. В отличие от других перечисленных водотоков в рукаве Бузан расходы воды измеряются ежегодно, как и в остальных створах в вершине дельты.

На основе натурных данных о расходах воды в вершине дельты и в основных дельтовых водотоках системы главного русла Волги, получено современное распределение стока и тенденции его изменения в створах основных водотоков, замыкающих контур разветвлений русла р. Волги от с. Верхнее Лебяжье до истока рукава Бахтемира.

Для решения этих задач по данным измерений были построены зависимости соответственных расходов воды дельтовых водотоков (Qi) системы главного русла Волги от расходов воды главного русла Волги (Q0) (рисунок 1.11).

Оказалось, что при суммировании по всем ответвляющимся от главного русла Волги водотокам координат этих зависимостей, соответствующих фиксированным значениям (Q0), возникает невязка – сумма расходов воды по водотокам не равна (Q0). У нижней границы амплитуды колебаний величин стока (Q0) эта невязка составляет 7%-8%, а у верхней границы – 2% – 3% от (Q0). В пределах точности измерений внутри замкнутого контура изучаемых

1 – период 1985 – 1994 гг., 2 – период 2001 – 2005 гг.

Рисунок 1.11 - Зависимости расходов воды в основных дельтовых водотоках системы главного русла Волги по данным измерений 1985 – 1994 г и 2001 – 2005 г.

гидрометрических створов не существует неучтенных притоков к и оттоков от русловой сети. Обнаруженная невязка может быть обусловлена недостаточной точностью и (или) количеством измерений расходов воды (Qi) в верхней части амплитуды колебаний стока воды. В нижней части амплитуды систематическое превышение суммы (Qi) относительно (Q0) может быть обусловлено возможной в меженных руслах неперпендикулярностью течений по отношению к гидрометрическим створам. В связи с этим невязки координат зависимостей (Qi)=f (Q0) были разбросаны по всем водотокам, исключая рукав Бузан, пропорционально доле стока каждого из водотоков при соответствующих значениях (Q0) и устранены. Гидрометрический створ в истоке рукава Бузана действует постоянно, количество измеренных расходов воды намного больше,

чем в других дельтовых водотоках. Увязанные координаты зависимостей (Qi)=f (Q0) были аппроксимированы полиномиальными функциями с практически идеальным прохождением через точки этих координат. Ниже приводятся графики зависимостей и их координаты (рисунок 1.12, таблицы 1.8, 1.9), обобщенные для периодов 1985-1994 гг. и 2001 – 2005 гг. и уравнения этих функций, обобщенные для периода 2001 – 2005 гг.:

рук. Бузан - (1), рук. Бахтемир – (2), рук. Старая Волга – (3), рук. Камызяк – (4), рук. Болда – (5), пр. Рычан (6), пр. Царев (7), пр. Рыча (8).

Qi =-0,0000007*Qo2 + 0,3991* Qo - 517,2,                                                              (1)

Qi =(-0,0000004*Qo2+ 0,2484* Qo + 691,7)*0,995,                                                 (2)

Qi =(-0,000002* Qo2+ 0,1576* Qo - 321,9)*0,995,                                                   (3)

Qi =(0,000000000004* Qo 3 + 0,000002* Qo2+ 0,1037* Qo + 226,45)*0,995,        (4)

Qi =(0,0000009* Qo2 + 0,0385* Qo + 67,39)*0,995                                                  (5)

Qi =(-0,000000002* Qo2+ 0,0427* Qo - 94,525)*0,995,                                           (6)

Qi =(0,0000001* Qo2+ 0,0107* Qo - 52,814)*0,995,                                                 (7)

Qi =(0,0000003* Qo2+0,0017* Qo -7,4959)*0,995,                                                   (8)

Таблица 1.8 - Распределение расходов воды в основных дельтовых водотоках системы главного русла Волги по данным 1985 – 1994 гг.

| Р. Волга | Рук. Бузан | Рук. Бахтемир | Рук. Ст. Волга | Рук. Камызяк | Рук.Болда | Пр. Рычан | Пр. Царев | Пр. Рыча |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qo, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % |
| 4000 | 100 | 1370 | 34 | 1570 | 39 | 249 | 6,2 | 574 | 14,4 | 187 | 4,7 | 36 | 0,9 | 6 | 0,1 | 14 | 0,4 |
| 6000 | 100 | 2170 | 36 | 1990 | 33 | 507 | 8,4 | 856 | 14,3 | 320 | 5,3 | 114 | 1,9 | 28 | 0,5 | 24 | 0,4 |
| 10000 | 100 | 3760 | 38 | 2790 | 28 | 1020 | 10,2 | 1440 | 14,4 | 592 | 5,9 | 276 | 2,8 | 77 | 0,8 | 47 | 0,5 |
| 14000 | 100 | 5360 | 38 | 3600 | 26 | 1500 | 10,7 | 2040 | 14,6 | 866 | 6,2 | 433 | 3,1 | 130 | 0,9 | 74 | 0,5 |
| 18000 | 100 | 6960 | 39 | 4440 | 25 | 1940 | 10,8 | 2660 | 14,8 | 1140 | 6,3 | 582 | 3,2 | 186 | 1,0 | 105 | 0,6 |
| 22000 | 100 | 8560 | 39 | 5300 | 24 | 2330 | 10,6 | 3300 | 15,0 | 1400 | 6,4 | 721 | 3,3 | 243 | 1,1 | 140 | 0,6 |
| 26000 | 100 | 10150 | 39 | 6200 | 24 | 2670 | 10,3 | 3970 | 15,3 | 1670 | 6,4 | 848 | 3,3 | 303 | 1,2 | 180 | 0,7 |

Таблица 1.9 - Распределение расходов воды в основных дельтовых водотоках системы главного русла Волги по данным 2001 – 2005 гг.

| Р. Волга | Рук. Бузан | Рук.Бахтемир | Рук. Ст. Волга | Рук. Камызяк | Рук. Болда | Пр. Рычан | Пр. Царев | пр. Рыча |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qo, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % |
| 4000 | 100 | 1070 | 27 | 1670 | 42 | 285 | 7,1 | 665 | 16,6 | 235 | 5,9 | 77 | 1,9 | 0 | 0,0 | 4 | 0,1 |
| 6000 | 100 | 1850 | 31 | 2170 | 36 | 558 | 9,3 | 906 | 15,1 | 331 | 5,5 | 161 | 2,7 | 13 | 0,2 | 13 | 0,2 |
| 10000 | 100 | 3400 | 34 | 3140 | 31 | 1060 | 10,6 | 1420 | 14,2 | 541 | 5,4 | 332 | 3,3 | 64 | 0,6 | 37 | 0,4 |
| 14000 | 100 | 4930 | 35 | 4090 | 29 | 1510 | 10,8 | 1990 | 14,2 | 779 | 5,6 | 503 | 3,6 | 126 | 0,9 | 71 | 0,5 |
| 18000 | 100 | 6440 | 36 | 5030 | 28 | 1900 | 10,6 | 2610 | 14,5 | 1050 | 5,8 | 674 | 3,7 | 190 | 1,1 | 113 | 0,6 |
| 22000 | 100 | 7920 | 36 | 5960 | 27 | 2230 | 10,1 | 3290 | 15,0 | 1340 | 6,1 | 844 | 3,8 | 254 | 1,2 | 165 | 0,8 |
| 26000 | 100 | 9390 | 36 | 6880 | 26 | 2490 | 9,6 | 4030 | 15,5 | 1660 | 6,4 | 1010 | 3,9 | 320 | 1,2 | 225 | 0,9 |

1 – период 1985 – 1994 гг., 2 – период 2001 – 2005 гг.

Рисунок 12 - Зависимости расходов воды в основных дельтовых водотоках системы главного русла Волги по данным, увязанным по балансу стока в системе.

Из графиков (рисунок 1.12) видно, что в современных условиях рукав Бузан уменьшает свою долю стока по всей амлитуде расходов воды, рукав Бахтемир увеличивает свою долю стока, рукав Старая Волга уменьшает свою долю стока в верхней части амплитуды, рукава Камызяк стабилен, рукав Болда уменьшают свою долю стока в средней части амплитуды, пр. Рычан увеличивает свою долю стока наиболее сильно в верхней части амплитуды, пр. Царев уменьшает долю стока в нижней части амплитуды и увеличивает – в ее верхней части, пр. Рыча уменьшает долю стока в нижней части и существенно увеличивает – в верхней части амплитуды.

Уравнения (1) – (8) могут быть использованы для расчета стока дельтовых водотоков по заданному (наблюденному или прогнозному) гидрографу стока основного русла Волги в створе с. Верхнее Лебяжье с суточной дискретностью за любой интервал времени, протяженностью больше суток.

Такой расчет выполнен за период 1996-2007 гг. и для лет с различной водностью: средней водности – 2004 г., многоводного – 2005 и маловодного -2006 годов.

В таблицах -1.10 – 1.14 приведены результаты этих расчетов с осреднением по месячным интервалам времени и за год.

Результаты расчетов показывают, что в маловодный год доля стока рукава Бузана снижается с 33 до 31% по отношению к многоводному году и году со средней водностью. В многоводное и среднее половодье доля стока Бузана достигает 36%, а в низкую межень 28% – 29%.

Доля стока рукава Бахтемира от многоводного к маловодному году увеличивается с 32 до 35 %. Доля стока Бахтемира в половодье достигает от 27% (многоводный год) до 29% (маловодный год) и увеличивается в низкую межень до 40%.

Доля годового стока рукава Старая Волга составляет около10% в многоводном году и году со средней водностью и около 9% в маловодном году. Внутри года она изменяется от 8% в низкую межень до 10,5% в половодье.

Доля стока рукава Камызяка за годы с различной водностью и внутри года изменяется мало, составляя 15,1% – 15,4% и колеблется внутри года в диапазоне 14,7% – 16,2%.

Доля годового стока рукава Болда в годы с различной водностью стабильна и составляет 5,5% - 5,7%. Внутри года она изменяется в диапазоне 5,4 % - 5,7% в межень и 5,7% - 6,2% в половодье.

Доля годового стока протока Рычан изменяется от 3,2% в многоводном год до 2,8% в маловодный год. Внутри года она изменяется от 2,2 % в низкую межень до 3,8 % в высокое половодье.

Доля годового стока протока Царев изменяется от 0,6% в многоводный год до 0,3 % в маловодный год. Внутри года она изменяется от 0 в низкую межень до 1,1 % в высокое половодье.

Доля годового стока протоки Рыча изменяется от 0,5% в многоводный год до 0,3 % в маловодный год. Внутри года она изменяется от 0,1 в низкую межень до 0,8 % в высокое половодье.

Таблица 1.10 - Средние месячные расходы воды в вершине дельты Волги и в истоках основных рукавов при осредненном

за период 1996(2007 гг. гидрографе и современном распределении стока воды в водотоках дельты Волги

| Водоток, | Расходы воды Q, м3/с |
| --- | --- |
| створ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | за год |
| Вершина дельты | 5840 | 6410 | 6810 | 8360 | 19160 | 14550 | 7180 | 6320 | 5990 | 5530 | 5450 | 5870 | 8130 |
| Волга, Верхнее Лебяжье | 5760 | 6280 | 6690 | 8220 | 18280 | 13800 | 7060 | 6250 | 5940 | 5500 | 5420 | 5810 | 7890 |
| Ахтуба | 80 | 140 | 120 | 140 | 740 | 610 | 120 | 70 | 60 | 30 | 30 | 60 | 180 |
| Ахтубинская пойма |  |  |  | 3,5 | 150 | 150 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
| Бузан, исток | 1760 | 1960 | 2120 | 2720 | 6540 | 4860 | 2270 | 1950 | 1830 | 1660 | 1630 | 1780 | 2590 |
| Волга, Нижнее Лебяжье | 4000 | 4300 | 4560 | 5500 | 11800 | 8960 | 4790 | 4290 | 4100 | 3830 | 3790 | 4010 | 5300 |
| Рыча, исток | 10 | 10 | 20 | 30 | 120 | 70 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Рычан, Яманцуг | 150 | 170 | 190 | 260 | 680 | 490 | 210 | 170 | 160 | 140 | 140 | 150 | 240 |
| Болда, Началово | 320 | 340 | 360 | 440 | 1070 | 770 | 380 | 340 | 330 | 300 | 300 | 320 | 430 |
| Царев, исток | 10 | 20 | 20 | 40 | 180 | 110 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Камызяк, исток | 890 | 950 | 1010 | 1210 | 2800 | 2040 | 1050 | 950 | 910 | 850 | 840 | 890 | 1170 |
| Ст.Волга, исток | 520 | 590 | 640 | 830 | 1880 | 1460 | 690 | 580 | 540 | 480 | 470 | 520 | 790 |
| Бахтемир, исток | 2100 | 2220 | 2320 | 2690 | 5070 | 4020 | 2410 | 2220 | 2140 | 2040 | 2020 | 2110 | 2610 |

Таблица 1.11 - Месячные объемы стока в вершине дельты Волги и в истоках основных рукавов при осредненном за период 1996(2007 гг. гидрографе и современном распределении стока воды в водотоках дельты Волги

| Водоток, створ | Объем стока, км3 |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | за год |
| Вершина дельты | 15,6 | 15,5 | 18,2 | 21,7 | 51,3 | 37,7 | 19,2 | 16,9 | 15,5 | 14,8 | 14,1 | 15,7 | 256 |
| Волга, Верхнее Лебяжье | 15,4 | 15,2 | 17,9 | 21,3 | 48,9 | 35,8 | 18,9 | 16,7 | 15,4 | 14,7 | 14,1 | 15,6 | 249 |
| Ахтуба | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 2,0 | 1,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 5,8 |
| Ахтубинская пойма |  |  |  | 0,01 | 0,1 | 0,06 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| Бузан, исток | 4,7 | 4,7 | 5,7 | 7,1 | 17,5 | 12,6 | 6,1 | 5,2 | 4,7 | 4,4 | 4,2 | 4,8 | 82 |
| Волга, Нижнее Лебяжье | 10,7 | 10,4 | 12,2 | 14,3 | 31,6 | 23,2 | 12,8 | 11,5 | 10,6 | 10,3 | 9,8 | 10,7 | 167 |
| Рыча, устье | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,32 | 0,18 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,63 |
| Рычан, Яманцуг | 0,40 | 0,41 | 0,51 | 0,67 | 1,82 | 1,27 | 0,56 | 0,46 | 0,41 | 0,37 | 0,36 | 0,40 | 7,57 |
| Болда, Началово | 0,86 | 0,82 | 0,96 | 1,14 | 2,87 | 2,00 | 1,02 | 0,91 | 0,86 | 0,80 | 0,78 | 0,86 | 13,56 |
| Царев, исток | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,48 | 0,29 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1,26 |
| Камызяк, исток | 2,38 | 2,30 | 2,71 | 3,14 | 7,50 | 5,29 | 2,81 | 2,54 | 2,36 | 2,28 | 2,18 | 2,38 | 36,90 |
| Ст.Волга, исток | 1,39 | 1,43 | 1,71 | 2,15 | 5,04 | 3,78 | 1,85 | 1,55 | 1,40 | 1,29 | 1,22 | 1,39 | 24,91 |
| Бахтемир, исток | 5,62 | 5,37 | 6,21 | 6,97 | 13,58 | 10,42 | 6,45 | 5,95 | 5,55 | 5,46 | 5,24 | 5,65 | 82,31 |

Таблица 1.12 - Внутригодовое распределение расходов воды в основных дельтовых водотоках в 2004 году со средней водностью

| Водоток | Р. Волга | Рук. Бузан | Рук. Бахтемир | Рук. Ст. Волга | Рук. Камызяк | Рук. Болда | Пр. Рычан | Пр. Царев | Пр. Рыча |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % |
| янв | 6340 | 100 | 1984 | 31 | 2239 | 35 | 592 | 9,3 | 962 | 15,2 | 347 | 5,5 | 175 | 2,8 | 19 | 0,3 | 16 | 0,2 |
| фев | 6858 | 100 | 2187 | 32 | 2364 | 35 | 661 | 9,6 | 1028 | 15,0 | 372 | 5,4 | 197 | 2,9 | 25 | 0,4 | 18 | 0,3 |
| мар | 6154 | 100 | 1912 | 31 | 2194 | 36 | 568 | 9,2 | 938 | 15,3 | 337 | 5,5 | 167 | 2,7 | 17 | 0,3 | 14 | 0,2 |
| апр | 9014 | 100 | 3011 | 33 | 2877 | 32 | 895 | 9,9 | 1358 | 15,1 | 501 | 5,6 | 289 | 3,2 | 53 | 0,6 | 37 | 0,4 |
| май | 17826 | 100 | 6373 | 36 | 4966 | 28 | 1837 | 10,3 | 2726 | 15,2 | 1037 | 5,8 | 663 | 3,7 | 169 | 0,9 | 118 | 0,7 |
| июн | 10546 | 100 | 3607 | 34 | 3246 | 31 | 1092 | 10,3 | 1561 | 14,8 | 580 | 5,5 | 354 | 3,4 | 72 | 0,7 | 47 | 0,4 |
| июл | 8373 | 100 | 2775 | 33 | 2729 | 33 | 851 | 10,2 | 1234 | 14,7 | 452 | 5,4 | 262 | 3,1 | 44 | 0,5 | 28 | 0,3 |
| авг | 7339 | 100 | 2373 | 32 | 2480 | 34 | 720 | 9,8 | 1095 | 14,9 | 398 | 5,4 | 218 | 3,0 | 31 | 0,4 | 21 | 0,3 |
| сен | 6109 | 100 | 1895 | 31 | 2183 | 36 | 563 | 9,2 | 931 | 15,3 | 334 | 5,5 | 165 | 2,7 | 16 | 0,3 | 14 | 0,2 |
| окт | 5902 | 100 | 1814 | 31 | 2133 | 36 | 536 | 9,1 | 905 | 15,3 | 324 | 5,5 | 157 | 2,7 | 14 | 0,2 | 13 | 0,2 |
| ноя | 5951 | 100 | 1833 | 31 | 2145 | 36 | 542 | 9,1 | 911 | 15,3 | 327 | 5,5 | 159 | 2,7 | 14 | 0,2 | 13 | 0,2 |
| дек | 6561 | 100 | 2071 | 32 | 2293 | 35 | 622 | 9,5 | 990 | 15,1 | 357 | 5,4 | 185 | 2,8 | 22 | 0,3 | 17 | 0,3 |
| год | 8081 | 100 | 2653 | 33 | 2654 | 33 | 790 | 9,8 | 1220 | 15,1 | 447 | 5,5 | 249 | 3,1 | 41 | 0,5 | 30 | 0,4 |

Таблица 1.13 - Внутригодовое распределение воды в основных дельтовых водотоках в многоводном 2005 году

| Водоток | Р. Волга | Рук. Бузан | Рук. Бахтемир | Рук. Ст. Волга | Рук. Камызяк | Рук. Болда | Пр. Рычан | Пр. Царев | Пр. Рыча |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % |
| янв | 7049 | 100 | 2261 | 32 | 2411 | 34 | 686 | 9,7 | 1053 | 14,9 | 382 | 5,4 | 205 | 2,9 | 27 | 0,4 | 19 | 0,3 |
| фев | 7026 | 100 | 2252 | 32 | 2405 | 34 | 683 | 9,7 | 1050 | 15,0 | 381 | 5,4 | 204 | 2,9 | 27 | 0,4 | 19 | 0,3 |
| мар | 8280 | 100 | 2738 | 33 | 2707 | 33 | 838 | 10,1 | 1222 | 14,8 | 447 | 5,4 | 258 | 3,1 | 43 | 0,5 | 28 | 0,3 |
| апр | 10135 | 100 | 3453 | 34 | 3151 | 31 | 1057 | 10,4 | 1488 | 14,7 | 551 | 5,4 | 336 | 3,3 | 66 | 0,7 | 42 | 0,4 |
| май | 23116 | 100 | 8331 | 36 | 6187 | 27 | 2233 | 9,6 | 3732 | 16,1 | 1435 | 6,2 | 887 | 3,8 | 247 | 1,1 | 192 | 0,8 |
| июн | 16688 | 100 | 5933 | 35 | 4694 | 28 | 1700 | 10,2 | 2566 | 15,3 | 975 | 5,8 | 614 | 3,7 | 155 | 0,9 | 110 | 0,7 |
| июл | 7152 | 100 | 2301 | 32 | 2435 | 34 | 699 | 9,8 | 1067 | 14,9 | 387 | 5,4 | 210 | 2,9 | 29 | 0,4 | 20 | 0,3 |
| авг | 6445 | 100 | 2026 | 31 | 2265 | 35 | 608 | 9,4 | 974 | 15,1 | 351 | 5,5 | 180 | 2,8 | 20 | 0,3 | 16 | 0,2 |
| сен | 5935 | 100 | 1827 | 31 | 2141 | 36 | 540 | 9,1 | 909 | 15,3 | 326 | 5,5 | 158 | 2,7 | 14 | 0,2 | 13 | 0,2 |
| окт | 5281 | 100 | 1571 | 30 | 1982 | 38 | 452 | 8,6 | 827 | 15,7 | 294 | 5,6 | 130 | 2,5 | 6 | 0,1 | 10 | 0,2 |
| ноя | 4643 | 100 | 1321 | 29 | 1827 | 39 | 365 | 7,9 | 748 | 16,1 | 264 | 5,7 | 103 | 2,2 | 0 | 0,0 | 7 | 0,1 |
| дек | 4808 | 100 | 1386 | 29 | 1867 | 39 | 388 | 8,1 | 768 | 16,0 | 272 | 5,7 | 110 | 2,3 | 1 | 0,0 | 8 | 0,2 |
| год | 8880 | 100 | 2950 | 33 | 2839 | 32 | 854 | 9,6 | 1367 | 15,4 | 505 | 5,7 | 283 | 3,2 | 53 | 0,6 | 40 | 0,5 |

Таблица 1.14 - Внутригодовое распределение воды в основных дельтовых водотоках в маловодном 2006 году

| Водоток | Р. Волга | Рук. Бузан | Рук. Бахтемир | Рук. Ст. Волга | Рук. Камызяк | Рук. Болда | Пр. Рычан | Пр. Царев | пр. Рыча |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % | Q, м3/с | % |
| янв | 4791 | 100 | 1379 | 29 | 1863 | 39 | 385 | 8,1 | 766 | 16,0 | 271 | 5,7 | 109 | 2,3 | 1 | 0,0 | 8 | 0,2 |
| фев | 5333 | 100 | 1591 | 30 | 1995 | 37 | 459 | 8,6 | 833 | 15,6 | 297 | 5,6 | 132 | 2,5 | 7 | 0,1 | 10 | 0,2 |
| мар | 5050 | 100 | 1480 | 29 | 1926 | 38 | 420 | 8,3 | 798 | 15,8 | 284 | 5,6 | 120 | 2,4 | 4 | 0,1 | 9 | 0,2 |
| апр | 4604 | 100 | 1305 | 28 | 1818 | 40 | 359 | 7,8 | 743 | 16,2 | 263 | 5,7 | 102 | 2,2 | 0 | 0,0 | 7 | 0,1 |
| май | 13912 | 100 | 4896 | 35 | 4048 | 29 | 1466 | 10,5 | 2068 | 14,8 | 778 | 5,6 | 497 | 3,6 | 115 | 0,8 | 75 | 0,5 |
| июн | 10206 | 100 | 3476 | 34 | 3165 | 31 | 1054 | 10,3 | 1510 | 14,8 | 560 | 5,5 | 339 | 3,3 | 67 | 0,7 | 44 | 0,4 |
| июл | 5786 | 100 | 1769 | 31 | 2105 | 36 | 520 | 9,0 | 890 | 15,4 | 319 | 5,5 | 152 | 2,6 | 12 | 0,2 | 12 | 0,2 |
| авг | 5279 | 100 | 1570 | 30 | 1982 | 38 | 452 | 8,6 | 826 | 15,7 | 294 | 5,6 | 130 | 2,5 | 6 | 0,1 | 10 | 0,2 |
| сен | 5042 | 100 | 1477 | 29 | 1924 | 38 | 420 | 8,3 | 797 | 15,8 | 283 | 5,6 | 120 | 2,4 | 4 | 0,1 | 9 | 0,2 |
| окт | 4953 | 100 | 1442 | 29 | 1903 | 38 | 408 | 8,2 | 786 | 15,9 | 279 | 5,6 | 116 | 2,4 | 3 | 0,1 | 8 | 0,2 |
| ноя | 5098 | 100 | 1499 | 29 | 1938 | 38 | 427 | 8,4 | 804 | 15,8 | 286 | 5,6 | 123 | 2,4 | 4 | 0,1 | 9 | 0,2 |
| дек | 6795 | 100 | 2162 | 32 | 2349 | 35 | 652 | 9,6 | 1021 | 15,0 | 369 | 5,4 | 195 | 2,9 | 24 | 0,4 | 18 | 0,3 |
| год | 6404 | 100 | 2004 | 31 | 2251 | 35 | 585 | 9,1 | 987 | 15,4 | 357 | 5,6 | 178 | 2,8 | 21 | 0,3 | 18 | 0,3 |

    - Сток наносов

Систематические наблюдения  за стоком наносов  в вершине дельты Волги в основном русле производятся с 1950  г. Они характеризуют в основном новые  условия  формирования  стока  взвеси  на  верхней  границе устьевой области. На протяжении нескольких десятилетий после зарегулирования стока, в отличие от стока воды, сток наносов и мутность даже в условиях повышенной водности снизились в устье Волги в 2-3 раза (рисунок 1.13). Аккумуляция  речных наносов в каскаде волжских водохранилищ и восстановление стока наносов ниже Волгоградского водохранилища  вследствие  направленного массообмена в системе поток-русло изменили естественный режим его характеристик.

Рисунок 1.13 - Многолетние изменения среднегодовых 1 - расходов наносов (R, кг/с);

2 - мутности (r, г/м3); 3 - расходов воды (Q, м3/с) в вершине устьевой области Волги

за 1950-2007 гг.

В  период  1950-1955 гг. в дельту по основному руслу Волги поступало в среднем 13,6 млн.т. взвешенных  наносов  в год. В период заполнения крупных водохранилищ  (1956-1960  гг.) эта величина уменьшилась до 11,5 млн т/год. Наиболее сильно сократился сток взвешенных  наносов в 1961-1970 гг. и  в 1971-1977 гг. - соответственно до 7,4 и 4,5 млн т/год (таблица 1.15).

Некоторое увеличение стока взвешенных наносов, начавшееся в 1978 г., совпадает с началом фазы повышенной водности Волги и соответствующей активизации размыва водным потоком речных  отложений. За период 1978-1995 гг. при стоке воды 268 км3 в дельту в среднем поступало 8,5 млн т/год взвешенных наносов при средней мутности воды

Таблица 1.15 - Средние месячные величины стока воды (W, км3), стока взвешенных наносов (WR, тыс. т), и мутности воды (s, г/м3) Волги

в вершине дельты у с. Верхнее Лебяжье (русло) в 1950(2007 гг.

| Годы | Характеристики | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1950-1955 | W, км3 | 8,3 | 9,5 | 10,8 | 17,9 | 50,0 | 48,2 | 23,3 | 14,5 | 11,9 | 15,3 | 16,1 | 7,2 | 233 |
|  | WR, тыс.т | 126 | 96,8 | 204 | 2172 | 6480 | 2372 | 758 | 300 | 202 | 388 | 425 | 96,0 | 13600 |
|  | s, г/м3 | 16 | 12 | 19 | 121 | 130 | 49 | 32 | 21 | 17 | 25 | 26 | 13 | 58 |
| 1956-1960 | W, км3 | 11,4 | 13,5 | 17,2 | 20,3 | 43,9 | 47,0 | 18,0 | 14,1 | 12,5 | 12,7 | 12,3 | 9,5 | 232 |
|  | WR, тыс.т | 120 | 215 | 383 | 1229 | 5356 | 2633 | 509 | 278 | 220 | 220 | 236 | 150 | 11500 |
|  | s, г/м3 | 11 | 16 | 22 | 60 | 122 | 56 | 28 | 20 | 18 | 17 | 19 | 16 | 49 |
| 1961-1970 | W, км3 | 13,0 | 13,8 | 16,9 | 20,3 | 49,4 | 30,9 | 16,2 | 14,5 | 13,3 | 13,6 | 13,0 | 13,7 | 228 |
|  | WR, тыс.т | 137 | 162 | 300 | 1019 | 3061 | 995 | 407 | 329 | 275 | 270 | 228 | 228 | 7400 |
|  | s, г/м3 | 10 | 12 | 18 | 50 | 62 | 32 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 32 |
| 1971-1977 | W, км3 | 13,3 | 12,9 | 14,7 | 14,1 | 38,4 | 25,4 | 14,3 | 12,7 | 11,4 | 11,9 | 11,8 | 14,2 | 195 |
|  | WR, тыс.т | 155 | 136 | 169 | 280 | 1920 | 658 | 254 | 209 | 163 | 171 | 161 | 196 | 4500 |
|  | s, г/м3 | 12 | 10 | 11 | 20 | 50 | 26 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 23 |
| 1978-1995 | W, км3 | 17,0 | 15,6 | 19,9 | 22,5 | 50,6 | 35,3 | 20,1 | 17,8 | 16,1 | 17,1 | 17,5 | 18,5 | 268 |
|  | WR, тыс.т | 247 | 179 | 314 | 883 | 2771 | 1272 | 726 | 518 | 406 | 416 | 421 | 409 | 8515 |
|  | s, г/м3 | 14 | 11 | 16 | 39 | 55 | 36 | 36 | 29 | 25 | 24 | 24 | 22 | 32 |
| 1996-2007 | W, км3 | 15,4 | 15,2 | 17,9 | 21,3 | 48,9 | 35,8 | 18,9 | 16,7 | 15,4 | 14,7 | 14,1 | 15,6 | 249 |
|  | WR, тыс.т | 111 | 104 | 154 | 422 | 1725 | 1216 | 273 | 177 | 159 | 127 | 133 | 122 | 4709 |
|  | s, г/м3 | 7 | 7 | 9 | 20 | 35 | 34 | 14 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 19 |

32 г/м3. За период 1996-2007 гг., сток воды составил 249 км3, средний сток наносов составил 4,7 млн т/год, средняя мутность снизилась до 19 г/м3.

Вследствие зарегулирования стока  Волги доля стока  наносов в половодье уменьшилась с 80% до 60%. Зарегулирование стока  Волги привело  к  изменению  средних  месячных  расходов  наносов. Они уменьшились в многоводный сезон года и  возросли  в зимний и летне-осенний периоды года (рисунок 1.14).

Осредненные расходы взвешенных наносов по месяцам за периоды: 1 - 1950-1955 гг.;2 - 1956-1960 гг.; 3 - 1961-1970 гг.; 4 - 1971-1977 гг.; 5 - 1978-1991 гг.; 6 - 1996-2007 гг.;

Рисунок. 1.14 – Внутригодовое распределение стока наносов в вершине дельты Волги за характерные периоды.

Сток влекомых наносов Волги практически не изучен. Это связано с отсутствием  надежных измерительных средств.

    - Уровень воды

Оценка влияния многолетних и внутригодовых изменений стока на изменения уровней воды в различных зонах дельты от ее вершины к морскому краю (МКД) выполнена на примере главного магистрального направления стока в Западной части дельты и направления стока в Восточной части дельты. В западной части дельты сток поступает к судоходному Волго-Каспийскому каналу, а в восточной части дельты сток воды поступает к наиболее крупному рыбоходному Белинскому каналу (таблицы 1.16, 1.17, рисунок 1.15).

Здесь и далее уровни воды на всех гидрологических постах (ГП) дельты Волги приведены к единому нулю графика -28,0 м БС.

Таблица 1.16 - Экстремальные уровни воды и даты их наступления за период зарегулированного стока (1961-2007 гг.) на ГП в дельте Волги

| Нмакс | Дата | Нмин | Дата | Нмакс | Дата | Нмин | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП Верхнее Лебяжье | ГП Астрахань |
| 823 | 07.06.1979 | 244 | 04.10.1975 | 656 | 08.06.1979 | 221 | 03.10.1975 |
| ГП Красный Яр | ГП Оля |
| 652 | 07.06.1979 | 213 | 31.10.1975 | 511 | 09.06.1979 | 175 | 04.04.1976 |
| ГП Зеленга | ГП Икряное |
| 452 | 10.06.1979 | 167 | 09.04.1988 | 346 | 10.06.1979 | 109 | 12.01.1986 |

Абсолютная амплитуда колебаний уровня воды на этих постах в период зарегулированного стока составляет 579 см по ГП Верхнее Лебяжье (165 км от МКД), 435 см по ГП Астрахань (112 км от МКД), 336 см по ГП Икряное ( 74 км от МКД), 237 см по ГП Оля ( 25 км от МКД), 439 см по ГП Красный Яр ( 80 км от МКД), 285 см по ГП Зеленга ( 35 км от МКД).

В безледный период многолетние и сезонные изменения уровней воды (за исключением случаев включения вододелителя в вершине дельты Волги) во всех зонах дельты, за исключением приморской, полностью определяются соответствующими изменениями стока р. Волги (рисунки 1.6, 1.15, таблицы 1.4, 1.17). От экстремально маловодного периода 1971 -1977 гг. к экстремально многоводному периоду 1990-1995 гг. средние годовые уровни воды повысились на величины от 1 м в вершине дельты (ГП Верхнее-Лебяжье), 0,6-0,7 м в верхней зоне дельты (ГП Астрахань, Красный Яр), до 0,5 м в нижней зоне дельты (ГП Оля, Зеленга). В половодные месяцы (май-июнь) уровни повысились, соответственно, на 1,5-1,7 м в вершине дельты, 1,1-1,3 м в верхней зоне дельты, 0,6-0,8 м в нижней зоне дельты. В летне-осенний период (июль-декабрь) уровни, соответственно, повысились на 0,8-1,0 м в вершине дельты, 0,5-0,7 м в верхней зоне дельты и на 0,4-0,5 м в нижней зоне дельты. В зимний период (январь-март) уровни повысились на 0,6-0,8 м в вершине дельты, 0,2-0,5 м в верхней зоне дельты, 0,1-0,3 м в нижней зоне дельты. В апреле уровни повысились соответственно на 1,6 м, 1,2 м и 0,6-0,7 м.

По всем гидрологическим постам в дельте Волги для всех периодов прослеживается характерное повышение уровней воды в феврале вследствие формирования ледостава, не связанное с колебаниями стока воды в зимние месяцы.

Не обусловленный изменениями расходов воды дополнительный подъем уровней воды в нижней приморской зоне дельты (ГП Оля) на 0,3 м в меженные месяцы в периоды

Таблица 1.17 - Средние месячные и годовые уровни воды (см) за периоды различной водности на гп в дельте Волги по по направлению р. Волга – рук. Бахтимир и по направлению - рук. Бузан – пр. Шмагина – пр. Белый Ильмень - пр. Шага Бушма – Белинский Банк.

| Период | Месяцы | За год |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| ГП Верхнее Лебяжье |
| 1961-1970 | 370 | 420 | 398 | 385 | 616 | 504 | 348 | 327 | 314 | 311 | 309 | 326 | 386 |
| 1971-1977 | 375 | 423 | 387 | 324 | 550 | 447 | 319 | 296 | 278 | 277 | 284 | 332 | 358 |
| 1978-1989 | 440 | 477 | 457 | 376 | 603 | 529 | 373 | 353 | 339 | 345 | 360 | 410 | 422 |
| 1990-1995 | 462 | 485 | 457 | 489 | 718 | 597 | 427 | 380 | 361 | 365 | 384 | 411 | 461 |
| 1996-2007 | 385 | 426 | 399 | 401 | 640 | 570 | 371 | 342 | 331 | 314 | 312 | 341 | 403 |
| ГП Астрахань |
| 1961-1970 | 326 | 366 | 345 | 331 | 505 | 430 | 311 | 293 | 279 | 279 | 275 | 291 | 336 |
| 1971-1977 | 325 | 367 | 337 | 283 | 443 | 381 | 287 | 268 | 252 | 251 | 253 | 291 | 312 |
| 1978-1989 | 366 | 397 | 380 | 320 | 484 | 440 | 326 | 309 | 298 | 300 | 312 | 343 | 356 |
| 1990-1995 | 357 | 386 | 373 | 403 | 575 | 496 | 364 | 328 | 313 | 314 | 324 | 337 | 381 |
| 1996-2007 | 322 | 351 | 322 | 337 | 519 | 472 | 328 | 304 | 294 | 280 | 277 | 299 | 342 |
| ГП Оля |
| 1961-1970 | 197 | 219 | 202 | 186 | 254 | 249 | 199 | 186 | 177 | 169 | 163 | 175 | 198 |
| 1971-1977 | 182 | 206 | 194 | 159 | 229 | 222 | 177 | 163 | 153 | 148 | 146 | 167 | 164 |
| 1978-1989 | 202 | 204 | 206 | 169 | 237 | 241 | 189 | 177 | 169 | 165 | 165 | 188 | 193 |
| 1990-1995 | 197 | 200 | 208 | 218 | 287 | 278 | 229 | 211 | 203 | 199 | 198 | 200 | 219 |
| 1996-2007 | 197 | 205 | 200 | 199 | 268 | 267 | 215 | 204 | 196 | 185 | 178 | 187 | 208 |
| ГП Красный Яр |
| 1961-1970 | 339 | 380 | 357 | 345 | 506 | 435 | 324 | 307 | 296 | 293 | 290 | 304 | 198 |
| 1971-1977 | 342 | 380 | 350 | 295 | 463 | 398 | 300 | 281 | 265 | 265 | 269 | 304 | 164 |
| 1978-1989 | 376 | 407 | 397 | 334 | 503 | 465 | 342 | 324 | 311 | 314 | 326 | 358 | 371 |
| 1990-1995 | 392 | 412 | 387 | 411 | 588 | 511 | 372 | 334 | 318 | 321 | 334 | 355 | 219 |
| 1996-2007 | 329 | 361 | 337 | 339 | 527 | 475 | 297 | 299 | 289 | 274 | 271 | 293 | 341 |
| ГП Зеленга |
| 1961-1970 | 244 | 271 | 253 | 239 | 339 | 318 | 242 | 227 | 219 | 215 | 210 | 221 | 250 |
| 1971-1977 | 243 | 273 | 248 | 207 | 310 | 287 | 220 | 204 | 192 | 190 | 191 | 215 | 232 |
| 1978-1989 | 266 | 282 | 268 | 228 | 332 | 326 | 247 | 232 | 221 | 221 | 229 | 247 | 258 |
| 1990-1995 | 273 | 284 | 268 | 278 | 396 | 367 | 272 | 246 | 235 | 233 | 242 | 252 | 279 |
| 1996-2007 | 242 | 262 | 243 | 241 | 352 | 345 | 247 | 224 | 214 | 204 | 200 | 215 | 249 |

а)                                                                                 б)

в)                                                                                г)

д)                                                                               е)

Рисунок 1.15. Изменение средних месячных уровней воды на гидрологических постах: а), б).в), г) - по направлению р. Волга – рук. Бахтимир за различные по водности периоды: 1 – 1970 – 1977 гг., 2 – 1978 – 1989 гг., 3 – 1990 – 1995 гг., 1996 – 2007 гг.; д),е) - рук. Бузан – пр. Шмагина – пр. Белый Ильмень - пр. Шага Бушма – Белинский Банк .

1990-1995 гг. и 1996-2007 гг. по отношению к другим периодам зарегулированного стока связан с проникновением подпора уровня Каспийского моря в дельту Волги, в результате его повышения после 1978 г. Подпор, преодолев отмелую зону устьевого взморья, проник в дельту в меженный период с 1991 г. при фоновом уровне моря -27,2 м БС [6].

Для оценки влияния регулирования стока на внутригодовое распределение уровней воды в дельте Волги выбраны два периода-аналога по водности р. Волги: 1941 – 1955 гг. – естественный слабонарушенный режим стока и 1996 – 2007 гг. – зарегулированный режим стока. В первый из этих периодов среднегодовой объем стока составил 252 км3 , во второй – 254 км3. Эти величины близки к годовой норме стока р. Волги. Период 1941 – 1955 гг. характеризует состояние дельты Волги после резкого падения уровня Каспийского моря. Гидролого-морфологические условия в дельте Волги в этот период ближе к современным, чем в предшествующие годы. Период 1996 – 2007 гг. в наибольшей степени отображает современное состояние водного режима дельты Волги, характеризуя переход от экстремально многоводных лет к средним по водности. Оценка влияния регулирования стока Волги на внутригодовое распределение уровней воды в различных зонах дельты от ее вершины к морскому краю выполнена на примере главного магистрального направления стока в дельте (таблица 1.18, рисунок 1.16). Влияние регулирования стока на средние месячные уровни воды в дельте уменьшается от ее вершины до МКД. В зимние месяцы

Таблица 1.18 - Средние месячные уровни воды на ГП дельты Волги по направлению р. Волга –рук. Бахтимир за периоды средней водности до (1941-1955 гг.) и после (1996-2007 гг.) зарегулирования стока

| Период | Месяцы |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ГП Верхнее Лебяжье |
| 1996-2007 | 385 | 425 | 386 | 390 | 638 | 570 | 370 | 340 | 329 | 312 | 312 | 342 |
| 1941-1955 | 320 | 348 | 329 | 349 | 607 | 690 | 483 | 349 | 316 | 323 | 341 | 270 |
| Изменение | 66 | 77 | 57 | 40 | 31 | -121 | -113 | -9 | 13 | -11 | -30 | 72 |
| ГП Астрахань |
| 1996-2007 | 322 | 350 | 316 | 328 | 518 | 471 | 328 | 303 | 293 | 280 | 278 | 302 |
| 1941-1955 | 281 | 305 | 286 | 298 | 491 | 562 | 412 | 305 | 278 | 283 | 295 | 239 |
| Изменение | 42 | 45 | 30 | 30 | 27 | -90 | -84 | -3 | 15 | -3 | -17 | 64 |
| ГП Икряное |
| 1996-2007 | 264 | 278 | 260 | 267 | 402 | 382 | 277 | 258 | 249 | 237 | 234 | 254 |
| 1941-1955 | 243 | 267 | 249 | 257 | 391 | 447 | 349 | 266 | 249 | 248 | 252 | 217 |
| Изменение | 22 | 11 | 11 | 10 | 11 | -65 | -72 | -8 | 0 | -11 | -18 | 37 |
| ГП Оля |
| 1996-2007 | 197 | 204 | 196 | 196 | 267 | 265 | 214 | 202 | 194 | 184 | 178 | 188 |
| 1941-1955 | 188 | 205 | 191 | 186 | 259 | 301 | 254 | 203 | 187 | 185 | 191 | 163 |
| Изменение | 9 | 0 | 6 | 10 | 8 | -36 | -40 | -1 | 7 | -2 | -14 | 25 |

уровни воды завышены по сравнению с естественным периодом от 57-77 см на ГП Верхнее Лебяжье до 0-9 см на ГП Оля. Максимальное увеличение уровней воды зимой отмечено в феврале на ГП Верхнее Лебяжье (77 см) и ГП Астрахань (45см). В средней (ГП Икряное) и нижней (ГП Оля) зонах дельты влияние регулирования стока на уровни воды заметно снижается, причем - наиболее сильно в феврале. Так на ГП Икряное уровень воды увеличился по сравнению с естественным периодом на 11 см, а на ГП Оля вообще не увеличился. Средние месячные уровни воды увеличились и в апреле (предполоводный месяц) и в мае (первый месяц половодья) и только в июне - июле средние месячные уровни воды существенно снизились от 121 см на ГП Верхнее Лебяжье в июне до 40 см на ГП Оля в июле. Относительно небольшое понижение средних месячных уровней воды также произошло в октябре и ноябре. В декабре уровни воды существенно повысились от 72 см на гп Верхнее Лебяжье до 25 см на ГП Оля.

Сезонные изменения максимальных месячных уровней воды в дельте в результате регулирования стока Волги (рисунок 1.17) в целом носят аналогичный характер. В большую часть года изменения максимальных месячных уровней отличаются в пределах 20 см от соответствующих изменений средних месячных уровней. В относительно большей степени увеличились уровни воды в верхней части дельты в январе – марте, в относительно меньшей степени изменились максимальные уровни воды в мае. В относительно меньшей степени по сравнению со среднемесячными уровнями понизились максимальные месячные уровни воды в июне и в относительно большей степени понизились в июле. Это связано с тем, что в условиях зарегулированного стока фаза спада половодья в среднем приходится на июнь, а при естественном режиме стока – на июль. Средние по периодам максимальные годовые уровни воды понизились на 20 – 30 см. Средняя дата наступления максимальных годовых уровней воды вдоль магистрального направления стока в дельте Волги сдвинулась на более ранние сроки на 15 – 17 суток.

Изменения минимальных месячных уровней воды в дельте в результате регулирования стока Волги (рисунок 1.17) также характеризуются их повышением в зимние и пред половодные месяцы и понижением в некоторые фазы половодья. Причем в относительно большей степени повысились минимальные уровни в декабре, январе и апреле, и в относительно меньшей степени – в феврале и марте. В наибольшей степени понизились минимальные уровни в июне, поскольку в этом месяце в условиях зарегулированного стока наблюдается фаза резкого спада половодья, а при естественном режиме стока – продолжается фаза высокого стояния уровней воды. Средние из минимальных годовых уровней воды в результате регулирования стока увеличились от 81 см на ГП с. Верхнее Лебяжье до 23 см на ГП Оля.

При работе Волжского вододелителя (по данным 1977, 1983, 1988, 1989 гг.) уровенный режим дельты Волги в период половодья существенно нарушается. При этом половодный сброс из водохранилища Волжской ГЭС в западной части дельты досрочно сокращается, а в восточной части увеличивается и продлевается (рисунок 1.18). Расходы воды в истоке рук. Бузан увеличиваются на 2000(3000 м3/с, т. е. до 50% от его стока при неработающем вододелителе [6]. Перепад уровней между верхним и нижним бьефом плотины вододелителя может увеличиваться до 1,0(1,5 м, дополнительный подпор уровня в вершине дельты, у Верхнего Лебяжьего в этом случае составляет до 0,4 м.

Рисунок – 1.16. Внутригодовое распределение средних месячных уровней воды и их изменений на гидрологических постах по направлению р. Волга – рук. Бахтимир от периода до (1941-1955 гг.) к периоду после (1996-2006 гг.) зарегулирования стока.

а)							б)

Рисунок 1.17. Изменение максимальных(а) и минимальных (б) уровней воды на гп дельты Волги по направлению р. Волга –рук. Бахтимир от периода до (1941-1955 гг.) к периоду после (1996-2007 гг.) зарегулирования стока: 1 – ГП Верхнее Лебяжье, 2 – ГП Астрахань, 3 – ГП Икряное, 4 – ГП Оля.

а)							б)

в)							г)

Рисунок 1.18. Влияние вододелителя на уровни воды в Западной части дельты Волги в а) – 1977 г., б) – 1983 г., в) – 1988 г., г) – 1989 г.; 1 – ГП Верхнее Лебяжье, 2 – ГП Красный Яр, 3 – ГП Астрахань

Для оценки подъема уровня воды в дельте и в отмелой зоне устьевого взморья Волги в половодье в условиях повышения уровня Каспийского моря построены продольные профили водной поверхности (рисунок 1.19) по данным об уровнях воды в экстремально многоводном 1991 году при Нм =-27.2м  БС. На рисунке 1.19 представлены профили по двум направлениям: для западной части дельты Волги - направление с. Верхнее Лебяжье- г. Астрахань – с.  Икряное, - с. Оля - о-в Искусственный и для восточной  часть дельты Волги - направление с. Верхнее Лебяжье – с. Красный Яр – с. Володарское – Московское охотхозяйство. Для построения профилей водной поверхности использованы  уровни воды в различных пунктах дельты (Нi) при синхронных им расходах воды в вершине дельты Волги (Qс). Уровни воды на всех ГП дельты Волги приведены к отметке -28 м БС. Установлено, что на подъеме половодья в вершине дельты Волги и до пика половодья в 1991 году уровень воды нарастает на всех ГП в дельте и не изменяется в отмелой зоне (ГП о-в Искусственный). Нарастание уровней воды в отмелой зоне устьевого взморья происходит в период «стояния» расходов воды после пика половодья. На спаде половодья при расходе воды 11300 м3/с в верштне дельты Волги уровень воды на ГП Искусственный составил 247 см. При расходе воды 6030 м3/с в вершине дельты Волги, в конце спада половодья уровень воды в отмелой зоне понизился до 57 см, но на 0,5 м превысил исходную отметку накануне половодья.

В условиях подъема уровня Каспийского моря (рисунок 1.20) систематическое повышение уровня воды в отмелой зоне устьевого взморья Волги в районе ГП о. Искусственный на расстоянии 26 км мористее МКД в русле ВКК началось с 1985 г. и составило в 1995 г. около  1.1 м на всех фазах гидрологического режима р.Волги [6]. С 1990 г.  интенсивность повышения среднего годового уровня воды у о.Искусственный составила  около 80%  от интенсивности  повышения Нм. B 1995 г. в районе МКД уровни в меженный период повысились по отношению к уровням в 1990 г. на 0,4 м, достигнув отметки -26,1 м БС, а  в вершине дельты - в пределах 0,1 м. Причем, фоновый уровень моря Нм в 1995 г. составил -26,62 м БС, что на 0,89 м выше, чем в 1990 г. МКД отступил на 1-1.5 км.

Влияние современных колебаний фонового уровня Каспийского моря на уровни воды в дельте Волги можно оценить, используя зависимость уровней воды на гп Оля от расходов воды в вершине дельты (рисунок 1.21). Подпор фонового уровня моря проявляется в том, что эти зависимости поднимаются. Сравнение положения этих зависимостей следует оценивать по ветвям подъема (нижняя ветвь петлеобразной зависимости). Ветви спада сильно различаются для половодий различных типов.

а)							б)

1—4 — профили водной поверхности в вершине дельты Волги при суммарных расходах воды Qс, м3/с: 1 – 6030 (окончание половодья) , 2 – 11040 (подъем половодья), 3 -11300 (спад половодья), 4 – 29900 (пик половодья)

а) западная часть дельты Волги направление с. Верхнее Лебяжье- г. Астрахань – с.  Икряное, - с. Оля - о-в Искусственный; б)  восточная  часть дельты Волги направление с. Верхнее Лебяжье – с. Красный Яр – с. Володарское – Московское охотхозяйство.

Рисунок 1.19 - Профили водной поверхности по направлению ГП Верхнее Лебяжье - ГП о-в Искусственный при уровне моря Нм=-27,2 м БС, и различных расходах воды в вершине дельты Волги в 1991 году.

1 – морской край дельты Волги, ГП Бахтемир-Оля, 2 - отмелая зона устьевого взморья Волги , ГП ВКК-о. Искусственный (штриховая линияя – восстановленные значения), 3 - уровень Каспийского моря (осредненный по четырем постам).

Рисунок 1.20 – Многолетние изменения уровня водыКаспийского моря, отмелой зоны устьевого взморья и нижней зоны дельты Волги

Подпор, вследствие подъема уровня Каспийского моря с -29,0 до -27,2 м БС, начал распространяться в дельту Волги лишь с 1991 г. и достиг своего максимума в 1995-1996 гг. (при уровне моря -26,6 и -26,7 м БС). На ГП Оля (рисунок 19) он составил 0,4 м при расходах воды в вершине дельты 5000 м3/с, 0,3 м при расходах воды 10000 м3/с, 0,2 м при расходах воды 15000 м3/с, 0,1 м при расходах воды 20000 м3/с. Подпор выклинивается при расходах воды от 20000 м3/с до 25000 м3/с.

Рисунок 1.21 - Влияние изменений уровня Каспийского моря на уровни воды в нижней зоне дельты Волги (рукав Бахтимир - ГП Оля)

При Нм   -25.0 ( -26.0м БС  (до 1930г.)  нагоны  свободно  проникали  в  водотоки дельты Волги, наибольшая их величина отмечалась у морского края  дельты. Однако,  в  этот  период  специальных  учащенных  наблюдений  над уровнем  воды  не  проводилось, а по имеющимся одно двух срочным наблюдениям на редких  гидрологических  постах  дать   надежную статистическую характеристику ветровых нагонов при высоком уровне моря не представляется возможным. "Волна" нагона лучше всего распространяется со взморья по Волго-Каспийскому  каналу  и  р .Бахтемир, а к востоку вдоль МКД проникновение  нагонов в водотоки дельты затруднено (за 1941-1953гг у г/п Оля отмечено 85 случаев нагонов, у устья Никитинского банка - 22, у г/п Зеленга - 17).  Вплоть до начала 80-х годов до МКД доходили лишь нагоны высотой Нн > 1 м, распространявшиеся преимущественно вдоль Волго-Каспийского канала. Однако, в связи с тем, что глубина отмелой зоны устьевого взморья к 2000 г. повысилась да 1.5-2.0 м, в настоящее время возможно более свободное проникновение нагонов через отмелую зону в дельту.

При исследовании закономерностей проникновения нагонов на устьевой участок реки целесообразно использовать такую характеристику, как коэффициент нагона Кн= Нн/Ннг, где Ннг – высота нагона в опорном пункте на устьевом взморье, относительно которой оценивается затухание нагона на устьевом участке реки, Hн высота нагона в исследуемом пункте устьевого участка реки. Данные специальных экспедиционных исследований ГОИНа и стандартных гидрологических постов позволили охарактеризовать закономерности затухания нагонов на устьевом взморье и в дельте Волги в современных условиях [6] (рисунок 1.22). Можно заключить, что наиболее интенсивно нагоны затухают при прохождении через отмелую зону устьевого взморья от о. Искусственного до МКД. При увеличении Qo затухание нагонов происходит интенсивнее, а дальность их проникновения в дельту уменьшается. При прочих равных условиях значения Кн больше для нагонов большей высоты. Нагоны в межень проходят до вершины дельты, составляя здесь около 0,1 от Ннг у о.Искусственного.

1-7 – Qо, м3/с и Н, см (соответственно): 1 - 27700 и 59 (май 1991 г.), 2 - 15700 и 63 (май 1989 г.), 3 -21900 и 38 (май 1992 г.), 4 - 5590 и 94 (апрель 1989 г.), 5 - 5050 и 65 (ноябрь 1992 г.), б - 7700 и 113 (октябрь 1994 г.), 7 - 5030 и 83 (октябрь 1992 г.).

Рисунок 1.22 - Изменение коэффициентов нагона Кн в устьевой области Волги при различных расходах воды (Qо, м3/с) Волги в вершине дельты и различных высотах нагонов (Ннг, см) на устьевом взморье.

1.2.4. Температура воды и ледовые явления

Многолетние и сезонные изменения температуры воды и ледовых явлений зависят в основном от изменений климата.

В качестве основного показателя изменения климата рассмотрены изменения температуры воздуха. Режим температуры воздуха в устье Волги отображают данные по ГМС Астрахань.

Тенденции многолетних изменений среднегодовой температуры воздуха и средней температуры воздуха за январь в устьевой области Волги хорошо прослеживаются на их разностно-интегральных кривых  (рисунок 1.23).

### Кi– модульный коэффициент равный отношению температуры воздуха за i-тый год к среднему за период; Сv – коэффициент вариации рядов температур воздуха.

Рисунок 1.23 -  Разностно-интегральная кривая средней годовой (1) и за январь месяц (2) температуры воздуха в дельте Волги (МС Астрахань).

Средняя температура воздуха по ГМС Астрахань за период 1881-2007 гг. составляет +9,6С, средняя температура воздуха за январь составляет  -6,0Сº.

Во всех устьевых областях Российских рек впадающих в Каспийское и Азовское моря в последние десятилетия наблюдается устойчивое потепление климата (по среднегодовым температурам воздуха) - в устье Волги с 1961 г. Причем это потепление происходит преимущественно в холодный период года (рисунок 1.23).  Для января устойчивое потепление началось с 1981 г.  В последние 10 лет среднегодовая и средняя за январь температуры воздуха составили соответственно по ГМС Астрахань 10,8Сº и -3,1Сº,

Данные наблюдений за период 1940-2000 гг. на ГМС о. Тюлений, которая характеризует метеоусловия на устьевом взморье Волги, в целом подтверждают тенденцию повышения температуры воздуха, выявленную по ГМС Астрахань. Анализ среднемесячных температур воздуха в устьевой области Волги позволил выявить закономерности изменений величины разности температур самого теплого и самого холодного месяцев года - ΔТвm=Tmax-Tmin, которая является одним из показателей континентальности климатических условий региона (таблица 1.19, рисунок 1.24). Для дельты Волги самым холодным месяцем в большинстве случаев является январь, для устьевого взморья – февраль. Самым теплым в дельте Волги и на устьевом взморье является июль. В конце ХХ века величина ΔTвm и в дельте Волги, и на устьевом взморье уменьшилась, что говорит об ослаблении континентальности климата этого региона, главным образом, за счет потепления в зимний период.

Таблица 1.19 - Средние месячные и годовые температуры воздуха по данным

###### ГМС г. Астрахань и ГМС о.Тюлений

| Период | Месяцы | год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| ГМС г.Астрахань |
| 1945-1960 | -6,1 | -5,9 | -0,5 | 10,1 | 18,2 | 23,8 | 25,3 | 24,1 | 17,1 | 9,2 | 1,2 | -3,6 | 9,4 |
| 1961-2007 | -4,7 | -4,2 | 1,8 | 11,1 | 18,1 | 22,9 | 25,3 | 23,6 | 17,4 | 9,8 | 3,2 | -2,1 | 10,2 |
| 1961-1980 | -6,5 | -5,1 | 1,4 | 11 | 18,5 | 22,7 | 25 | 23,2 | 17,2 | 9,1 | 3,6 | -1,8 | 9,9 |
| 1981-2007 | -3,3 | -3,6 | 2,0 | 11,1 | 17,7 | 23,0 | 25,4 | 23,8 | 17,6 | 10,3 | 3,0 | -2,0 | 10,4 |
| ГМС о.Тюлений |
| 1945-1960 | -1,6 | -2,3 | 1,3 | 9,7 | 17,4 | 22,9 | 25,3 | 25 | 19,4 | 12,4 | 5,8 | 0,6 | 11,3 |
| 1961-2000 | -1 | -1,2 | 2,8 | 10,7 | 17,7 | 22,8 | 25,5 | 24,6 | 19,5 | 12,8 | 6,7 | 1,9 | 11,9 |
| 1961-1980 | -1,6 | -1,5 | 2,7 | 10,3 | 18,1 | 22,6 | 25,4 | 24,3 | 19,4 | 12,2 | 6,9 | 2,1 | 11,8 |
| 1981-2000 | -0,5 | -0,9 | 2,9 | 11 | 17,3 | 23,1 | 25,5 | 25 | 19,6 | 13,4 | 6,6 | 1,7 | 12,1 |

1 – ГМС г.Астрахань, 2 – ГМС о.Тюлений

Рисунок 1.24 - Изменение разности температур воздуха самого теплого (Tвоздmax )

и самого холодного (Tвоздmin) месяцев года в дельте и на устьевом взморье Волги.

Систематические данные наблюдений за температурой воды в дельте Волги имеются с 1945 года. Анализ изменений средней температуры воды за безледный период (апрель-ноябрь) показал, что для всей дельты Волги характерно ее увеличение после введения в строй водохранилища Волжской ГЭС по сравнению с периодом 1945-1960 гг. в большей степени, чем увеличение температуры воздуха (таблицы 1.19, 1.20, рисунок 1.25). Причем это проявляется в большей мере в верхней части дельты, чем в нижней. В период в 1981 – 2007 гг. в наибольшей мере это проявляется в мае и октябре - ноябре.

###### Таблица 1.20 -  Средние месячные температуры воды в устьевой области Волги

| Периоды | М е с я ц ы |
| --- | --- |
| № | Годы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| Верхнее Лебяжье |
| I | 1945-1960 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 11,7 | 20,1 | 23,3 | 23,2 | 18,4 | 10,7 | 3,1 | 0,0 | 9,6 |
| II | 1961-1980 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 5,4 | 12,1 | 19,2 | 23,1 | 22,7 | 18,6 | 11,8 | 5,4 | 0,6 | 9,9 |
| III | 1981-2007 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 6,1 | 12,4 | 19,7 | 23,7 | 23,5 | 18,8 | 12,4 | 5,4 | 0,7 | 10,3 |
| Астрахань |
| I | 1945-1960 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 11,7 | 20,2 | 23,5 | 23,4 | 18,6 | 11,1 | 3,3 | 0,0 | 9,7 |
| II | 1961-1980 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 5,4 | 12,1 | 19,3 | 23,3 | 23,1 | 19,0 | 12,3 | 5,8 | 0,8 | 10,1 |
| III | 1981-2007 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 5,8 | 12,1 | 19,8 | 23,8 | 23,8 | 19,2 | 13,1 | 5,9 | 1,0 | 10,5 |
| Продолжение таблицы 1.20 |
| Оля |
| I | 1945-1960 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 5,8 | 14,1 | 21,9 | 24,2 | 23,8 | 18,9 | 11,5 | 3,6 | 0,2 | 10,4 |
| II | 1961-1980 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 6,9 | 14,1 | 20,9 | 23,9 | 23,3 | 19,0 | 12,1 | 5,7 | 1,1 | 10,6 |
| III | 1981-2007 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 6,6 | 13,3 | 20,6 | 24,3 | 23,9 | 19,5 | 13,0 | 5,9 | 0,9 | 10,8 |
| Красный Яр |
| I | 1945-1960 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 12,4 | 20,8 | 23,4 | 23,2 | 18,3 | 10,4 | 3,5 | 0,0 | 9,6 |
| II | 1961-1980 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 6,0 | 12,9 | 20,0 | 23,4 | 22,9 | 18,7 | 12,0 | 5,6 | 1,3 | 10,6 |
| III | 1981-2007 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 6,3 | 13,0 | 20,5 | 24,1 | 23,9 | 19,4 | 12,9 | 5,9 | 0,9 | 10,7 |
| Зеленга |
| I | 1945-1960 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 5,5 | 12,7 | 21,5 | 24,1 | 23,9 | 18,8 | 11,2 | 3,7 | 0,3 | 10,2 |
| II | 1961-1980 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 6,3 | 13,2 | 20,3 | 23,7 | 23,2 | 18,8 | 11,9 | 5,5 | 1,2 | 10,4 |
| III | 1981-2007 | 0,2 | 0,1 | 1,1 | 6,3 | 12,9 | 20,5 | 24,3 | 23,8 | 18,8 | 12,5 | 5,5 | 0,9 | 10,6 |
| Караульное |
| I | 1945-1960 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 12,2 | 20,4 | 23,4 | 22,9 | 17,6 | 10,8 | 3,5 | 0,4 | 9,7 |
| II | 1961-1980 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 6,2 | 12,6 | 19,6 | 23,6 | 22,9 | 18,2 | 11,6 | 5,5 | 1,2 | 10,2 |
| III | 1981-2007 | 0,1 | 0,2 | 1,3 | 6,6 | 12,4 | 19,8 | 24,0 | 23,6 | 18,7 | 12,5 | 5,5 | 1,1 | 10,5 |
| Обжорово |
| I | 1953-1960 | 0 | 0 | 0,2 | 5,0 | 11,8 | 20,6 | 24,2 | 24,1 | 19,1 | 11,3 | 3,5 | 0,0 | 9,9 |
| II | 1961-1980 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 6,5 | 12,6 | 19,9 | 23,7 | 23,1 | 18,8 | 12,0 | 6,0 | 1,1 | 10,8 |
| III | 1996-2007 | 0,1 | 0,1 | 1,6 | 6,9 | 12,5 | 20,4 | 25,0 | 24,8 | 19,7 | 13,6 | 6,2 | 1,1 | 11,2 |
| о. Искусственный |
| I | 1945-1960 | - | - | - | 10,3 | 17,9 | 23,1 | 25,5 | 24,3 | 18,6 | 11,9 | 4,1 | - | - |
| II | 1961-1980 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 11,4 | 18,2 | 22,9 | 25,5 | 24,2 | 19,3 | 11,5 | 5,4 | 1,7 | 12,0 |
| III | 1981-2007 | 0,5 | 0,3 | 2,0 | 10,0 | 16,3 | 22,4 | 25,3 | 24,7 | 20,0 | 13,3 | 5,9 | 1,1 | 11,8 |
| о.Тюлений |
| I | 1945-1960 | - | - | - | 11,2 | 18,6 | 23,4 | 25,6 | 25,1 | 19,9 | 13,1 | 6,4 | - | - |
| II | 1961-1980 | 3,0 | 4,9 | 8,0 | 12,5 | 19,6 | 23,7 | 25,8 | 24,6 | 19,7 | 12,5 | 7,0 | 6,0 | 13,9 |
| III | 1981-2007 | 2,0 | 1,0 | 7,2 | 11,9 | 18,1 | 23,5 | 26,0 | 25,1 | 20,2 | 13,9 | 6,9 | 6,0 | 13,3 |

Наибольшее потепление воды с периода 1945 – 1961 гг. по 1980 – 2007 гг. наблюдается в вершине дельты в апреле (на 2°С) и ноябре (на 2,3°С),  меньшее потепление наблюдается в нижней зоне дельты в апреле (на 0,9°С) и ноябре (на 1,9°С). Температура воды в самый теплый месяц года июнь от периода к периоду уменьшилась в вершине дельты и в ее верхней части (на 0,5°С), а в нижней части дельты на 1°С.

Изменение температур воды по пространству дельты в период 1981 -2007 гг. характеризуется в месяц с наивысшей температурой – июль – увеличением от вершины дельты до ее нижней зоны на 0,3 - 0,6°С в западной части дельты и на 0,8°С в ее восточной части. В широтном направлении с запада на восток температура увеличивается на 0,3 – 0,5°С.

Температура воды: 1 – гп Верхнее Лебяжье (вершина дельты), 2 – гп Астрахань (верхняя зона дельты), 3 – гп Зеленга (нижняя зона дельты).

4 – температура воздуха по МС Астрахань

Рисунок 1.25 – Разность температур воздуха и воды в дельте Волги за период          1981 – 2007 гг. и период 1945 – 1960 гг.

Вода как в приглубой (о.Тюлений), так и в отмелой (о.Искусственный) зонах устьевого взморья Волги весной значительно теплее, чем в дельте (таблица 1.21). В первом случае этому способствует водообмен с более южными районами Каспийского моря. Во втором случае – малые глубины. К концу лета эта разница уменьшается. Сокращение этой разницы в октябре-ноябре для периода 1961 – 2007 гг по отношению к периоду 1945 – 1960 гг связано с относительно большим потеплением климата в дельте и отепляющим влиянием Волгоградского водохранилища в эти месяцы.

Систематические данные наблюдений за ледовым режимом в целом по устьевой области Волги имеются с 1942 г., а по некоторым постам (г/п г.Астрахань, Зеленга) – за более продолжительный период. Для оценки естественных и антропогенных изменений ледового режима устьевой области Волги использованы разностно-интегральные кривые температуры воздуха в ноябре и марте по данным ГМС г. Астрахань. На их основе выделены характерные периоды, соответствующие климатическим фазам многолетних изменений температур воздуха в эти месяцы, также выделены периоды до и после сооружения водохранилища Волжской ГЭС (таблица 1.22).

Анализ изменений температур воздуха в месяцы резкого охлаждения воды – ноябрь или декабрь – и дат появления ледовых образований (ДПЛ) (г/п г. Астрахань) как отдельно внутри периода естественного стока, так и отдельно внутри периода зарегулированного стока показал, что при климатических многолетних увеличениях среднемесячных температур воздуха на 1(С ДПЛ сдвигается в среднем на 6 дней на более поздние сроки. Учтя это соотношение получим, что климатическая составляющая сдвига ДПЛ на более поздние сроки от периода 1949 – 1960 г. к периоду 1961-1981 гг. в верхней зоне дельты Волги (г/п г.Астрахань) составила 13 дней, а антропогенная составляющая, связанная с отепляющим влиянием водохранилища Волжской ГЭС – 11 дней. Считая климатическую составляющую для всей территории дельты Волги величиной постоянной, получим, что антропогенная составляющая сдвига ДПЛ на более поздние сроки от периода 1949-1960 гг. к периоду 1961-1981 гг. в нижней зоне дельты (г/п Зеленга) составила 3 дня. Внутри периода 1961-2007 гг. изменения ДПЛ хорошо согласуются с климатическими изменениями температур воздуха в ноябре.

Сдвиг дат окончания ледовых явлений (ДОЛ) хорошо согласуется с многолетними изменениями температуры воздуха в марте, а введение в строй водохранилища Волжской ГЭС практически не повлияло на многолетний ход этой характеристики. В последние 10 лет очищение ото льда дельты Волги стало происходить на 3 – 4 недели раньше, чем в 1949 – 1960 гг. и на 16 – 19 дней раньше, чем в 1982 – 1994 гг. (таблица 1.21).

После зарегулирования стока продолжительность ледостава резко снизилась в наибольшей мере в вершине дельты (таблица 1.21). Продолжительность ледовых явлений (ППЛ) в среднем на 30 дней больше, чем ПЛД и меньше различается по пространству дельты. Сравнение периодов-аналогов по температуре воздуха в ноябре и декабре в период естественного режима стока  и в период зарегулированного режима стока позволило приближенно оценить роль антропогенного фактора в изменениях дат начала ледостава. Благодаря отепляющему влиянию водохранилища Волжской ГЭС, при прочих равных условиях, даты начала ледостава сдвинулись на более поздние сроки на 8 дней в вершине дельты и на 4-6 дней на территории дельты.

Таблица 1.21 - Характеристики ледового режима дельты Волги:

ДПЛ – дата появления ледовых явлений, ДОЛ – дата окончания ледовых явлений;

ПЛД – продолжительность ледостава, ППЛ – продолжительность периода с ледовыми явлениями (в днях).

| Периоды | Характеристики ледового режима |
| --- | --- |
|  | ДПЛ | ДОЛ | ПЛД | ППЛ | ДПЛ | ДОЛ | ПЛД | ППЛ | ДПЛ | ДОЛ | ПЛД | ППЛ |
|  | Верхнее Лебяжье | Астрахань | Зеленга |
| 1948-49- 1959-60 | 22 ноя | 7 апр | 104 | 137 | 25 ноя | 2 апр | 87 | 129 | 26 ноя | 30 мар | 93 | 125 |
| 1960-61 - 1980-81 | 15 дек | 1 апр | 74 | 108 | 19 дек | 25 мар | 67 | 98 | 12 дек | 23 мар | 69 | 100 |
| 1981-82 - 1993-94 | 8 дек | 30 мар | 83 | 114 | 11 дек | 25 мар | 79 | 106 | 5 дек | 25 мар | 80 | 110 |
| 1994-95 - 2006-07 | 15 дек | 15 мар | 62 | 84 | 21 дек | 9 мар | 56 | 75 | 18 дек | 10 мар | 54 | 79 |

Изменения общей продолжительности периода с ледовыми явлениями (ППЛ) в дельте Волги (рисунок 1.26, таблица 1.21) зависят от изменения дат появления ледовых образований (ДПЛ) и дат полного очищения ото льда (ДОЛ). В различные периоды режима зарегулированного стока изменения ДПЛ и ДОЛ происходили по-разному. Поэтому изменения ППЛ в разные периоды были обусловлены различными причинами.

а                                                               б

в                                                                  д

а, в – западная часть дельты: 1 – Верхнее Лебяжье, 2 – Астрахань, 3 – Оля, 4 – Караульное

б, д – восточная часть дельты: 1 – Верхнее Лебяжье, 2 – Красный Яр, 3 – Зеленга, 4 – Обжорово

Рисунок 1.26 - Продолжительность ледостава (ПЛД) и продолжительность периода с ледовыми явлениями (ППЛ) в дельте Волги  за характерные периоды

В современных условиях (период 1995 – 2007 гг.) изменения продолжительности ледостава по пространству дельты не имеют четко выраженной тенденции. Продолжительность ледовых явлений наибольшая в вершине дельты. В западной части дельты ниже г. Астрахани продолжительность ледовых явлений существенно меньше, чем в вершине дельты, и слабо изменяется по пространству (рисунок 1.26). В восточной части дельты толщина льда, в целом, больше, чем в западной и закономерно уменьшается от вершины к нижней зоне дельты.

Максимальная толщина льда на территории всей дельты от периода 1945 – 1960 гг. к периоду 1961 – 1980 гг. увеличилась на величину около 5 см, а к периоду 1981 – 2007 гг. уменьшилась  на величину около 10 см (рисунок 1.26).  От вершины дельты к ее нижней зоне толщина льда уменьшается на величину около 10 см.

Таблица 1.22 - Толщина льда на водотоках дельты Волги за период 1945 – 2007 гг.

|  | 1945-46 - 1959-60 гг | 1960-61 - 1980-81 | 1981-82 - 2006-07 |
| --- | --- | --- | --- |
| западная часть дельты | XII а | I а | II а | XII б | I б | II б | XII в | I в | II в |
| Верхнее Лебяжье | 23 | 35 | 40 | - | 34 | 46 | 19 | 27 | 38 |
| Астрахань | 25 | 36 | 39 | - | 34 | 40 | 16 | 23 | 32 |
| Оля | 23 | 29 | - | - | 32 | 34 | 26 | 21 | 29 |
| Караульное | - | 24 | - | - | 33 | 38 | 14 | 22 | 24 |
| восточная часть дельты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнее Лебяжье | 23 | 35 | 40 | - | 34 | 46 | 19 | 27 | 38 |
| Красный Яр | 26 | 36 | 40 | - | 35 | 38 | 20 | 24 | 34 |
| Зеленга | 18 | 26 | 36 | - | 38 | 32 | 17 | 24 | 32 |
| Обжорово |  |  |  | - | 29 | - | 11 | 17 | 17 |

а

б

а – западная часть дельты: 1 – Верхнее Лебяжье, 2  - Астрахань, 3 – Оля, 4 – Караульное

б – восточная часть дельты: 1 – Верхнее Лебяжье, 2 – Красный Яр, 3 – Зеленга, 4 - Обжорово

XII а, I а, II а – декабрь, январь, февраль за период 1945 – 1960гг

XII б, I б, II б – декабрь, январь, февраль за период 1961 – 1980 гг

XII в, I в, II в – декабрь, январь, февраль за период 1981 – 2007 гг

Рисунок 1.26 - Толщина льда на водотоках дельты Волги за период 1945 – 2007 гг

- УСТЬЕВАЯ ОБЛАСТЬ ТЕРЕКА

2.1	Общие сведения.

Устьевая область Терека занимает в настоящее время площадь около 13 тыс. км2 и включает в себя дельту, Аграханский п-ов с о.Чечень и устьевое взморье (рис. 19).

Поскольку расстояние, на которое распространяются в устьевой области р.Терек нагоны, не превышает 20 км /14/, а длина устьевого участка – 165-170 км, речная граница устьевой области в данном случае совпадает с вершиной дельты – с.Степное /14, 17/.

Восточная граница проходит: от косы Безымянной на восток-юго-восток по свалу глубин юго-западной оконечности подводной Волжской дельтовой равнины до о.Тюлений; после – по линии, соединяющей северо-восточную оконечность о.Тюлений и северо-восточную оконечность о.Чечень, и наконец – оконтуривает с востока Аграханский п-в и взморье “новой” дельты.

Дельту Терека обычно подразделяют на две части. “Старая” дельта формировалась в прибрежной зоне Каспийского моря последние 500 лет. Небольшую частную причлененную дельту, образовавшуюся после искусственного вывода Терека (в 1977 г.) по прорези через Аграханский п-ов называют  “новой” дельтой. Площадь “новой” дельты – 1,4 км2, длина морского края дельты – 5,35 км. Морская граница устьевого взморья удалена по линии от МКД на 3-5 км. Площадь устьевого взморья “новой” дельты 20-30 км2.

На участке Терека от с. Степное до Каргалинского гидроузла река почти повсеместно обвалована. Несколько выше Старогладковской находятся истоки сухоречий Сулу-Чубутлы и Куру-Чубутлы, которые, однако, настолько изрыты каналами и канавами оросительных систем, что невозможно точно определить место истоков этих некогда крупных рукавов дельты Терека. На описываемом участке имеются водозаборы (правобережье) довольно значительной им. Дзержинского оросительной системы. Наиболее крупные объекты указанной мелиоративной системы – канал им. Дзержинского (длина – 100 км) и канал Главный коллектор им. Дзержинского (рис. 19). В левобережной части района расположена восточная ветвь Наурско-Шелковской оросительной системы. Наурско-Шелковской  канал отделяется на 25-м км от Терско-Кумского канала. В период низких горизонтов воды в р.Терек питание осуществляется из Терско-Кумского канала, в период высоких горизонтов – через самостоятельный канал непосредственно из р.Терек. У истока рук. Сула-Чубутла коллекторы объединяются в канал Наурско-Шелковская ветвь..

Обозначения следующие: А - границы устьевой области, б - вершина дельты, в - населенные пункты, г - водотоки, д - направление течения, е - водоемы, ж - гидротехнические сооружения. Естественные водотоки (рукава, протоки): 1 - Терек, 2 - Каргалинский прорыв, 3 -Гудийский банк, 4 - Шавинский банк, 5 - Кубякинский банк, 6 - Батмаклинский банк, 7 -Горчичиный банк; крупные естественные водотоки (рукава, протоки), измененные хозяйственной деятельностью: 8 - Сулу-Чубутла, 9 - Старая Сулу-Чубутла, 10 - Новая Сулу-Чубутла, 11 - Городской банк, 12 - Кордонка, 13- Старый Терек, 14- Бороздинская прорва, 15-Таловка, 16 - Куру-Терек, 17 -Куру-Чубутла, 18- Средняя, 19 - Левый Банок, 20 - Правый Банок; каналы, коллекторы: 21 - Притеречный, 22 - им. Дзержинского, 23 - им. Дзержинского, 24 - Алибек, 25 - Кисек, 26 - Мусататул , 27 - Гасантамак, 28 - Теречный, 29 -Чапаевский, 30 - Караярский, 31 - Шелковской, 32 - Наурско-Шелковская ветвь, 33- им. Куйбышева, 34 - Сулу-Чубутла, 35 - Дельтовый, 36 - Зеньковский, 37 - Ждановский, 38 -Кубякинский, 39 -Росламбейчик, 40 - Анашкина канава, 41 - Кабазек, 42 - коллектор №6, 43 - Кизляр-Каспий, 44 - Огузерский, 45 -Чеботырский, 46 -Правоцелинный, 47-Лопуховский, 48 - Давыдовский, 49 - Дубовский, 50- Топчиевский, 51 - Кендырский, 52 -Петенкин, 53 - Шайтан-Прорва, 54 - Тушиловский, 55 - Карататул, 56 - Ачису, 57 -Брянский, 58- Гергебельский,  59 - ерик Сомовый, 60 - Чилимный сброс, 61 -Карабаглинский, 62 - Майский Труд,  63 - Женский Труд, 64 - Рисовый, 65 -Общественно-Тарумовский, 66 - Бороздинский, 67 - Рабинович, 68 - Даргинский, 69 -Караногайская ветвь, 70 -Таловский; водоемы: 71 - большой Коктюбейский Култук, 72 - вдхр. Бол. Ачиколь, 73 - Бешеное вдхр. (бывшие Аракумские озера); 74 - вдхр. Океан, 75 - Травяное вдхр. (бывшие Нижнетерские озера); 76 -Северный Аграхан, 77 - Южный Аграхан; гидротехнические сооружения: 78 -Каргалинский гидроузел, 79 - Копайский шлюз.

Рисунок 2.1 - Схема дельты Терека

Каргалинский водный узел представляет собой первое самое крупное современное деление Терека на рукава. До 1914 г. здесь не было такого разветвления. В июле 1914 г. во время паводка на этом месте образовался Каргалинский прорыв. С этого момента северные рукава дельты Терека испытывали мощную конкуренцию со стороны Каргалинского прорыва. Их отмирание могло привести к ухудшению обводнения большей части дельты, к деградации  сельского и рыбного хозяйства, снижению надежности водоснабжения г.Кизляр,  других населенных пунктов. Для предотвращения отрицательных последствий деградации гидрографической сети дельты были построены Каргалинская низконапорная плотина,  Копайский шлюз, каналы, наследующие старые рукава дельты  (Сулу-Чубутлинский, Дельтовый, Новотеречный).

Устьевым участком Терека после 1914 г. стал Каргалинский прорыв. Интенсивно развиваясь с момента образования, он постепенно превратился в главное русло Терека, транспортирующее в Каспий основную массу его водного и твердого стока. Рукав на значительном протяжении обвалован.

Структура русловой сети дельты Каргалинского прорыва довольно проста. Ниже Каргалинского гидроузла поток концентрируется практически в однорукавном русле. Небольшие по площади острова не вызывают существенного перераспределения стока по длине устьевого участка и в периоды пониженного стока фактически причленены к берегам. На 40 км ниже гидроузла русло делится на два рукава – Шавинский и Гудийский банки, которые сливаются  на 58-м (62-м) километре. Это единственный пример пойменной многорукавности на устьевом участке реки. Основная часть стока воды и наносов направляется в русло Гудийского банка. К устью банка сток в нем несколько сокращается вследствие отвлечения воды в Зеньковский и Ждановский обводнительные каналы, соединяющиеся с Аракумскими и Нижнетерскими озерами. В зависимости от фазы водного режима в них поступает от 10 до 15 % общего стока Каргалинского прорыва.

Ниже о-ва Латыша река называется Аликазган – по имени протока, дренировавшего разливы в дельте р.Терека еще до Каргалинского прорыва. Русло на участке о-в Латыша-90-й километр от Каргалинского гидроузла однорукавное. Ниже гидрологического поста Аликазган от реки в северо-восточном направлении на 86-м и 89-м километрах отходят русла искусственного Кубякинского канала, отвлекающие часть стока воды и наносов в направлении Аграханского залива, а затем Кизлярского. Одновременно они служат рыбоходами и соединяют транзитные участки реки с нерестилищами мелководных зон Аграханского залива

Основным рукавом причлененной дельты Аликазгана остается Главный банк, концентрирующий в русле практически весь сток воды и наносов. Длина Главного банка составляет 10 км. На  100-м километре от Каргалинской плотины Главный банк пересекает бывшую акваторию Аграханского залива. В период повышенной водности часть стока реки направляется на север по узкому водотоку и подпитывает северную часть залива. На спаде уровней наблюдается обратный процесс.

Южная часть залива отделена от русла насыпной дамбой. Через тело дамбы постоянно фильтруется озерная вода (до 5-20 м3/с). В 1982 г. для урегулирования уровней воды в южной части залива сооружен сбросный канал с водосливом в головной части. При избытке воды в южной части Аграханского залива часть ее переливается через порог водослива и сбрасывается в р.Терек в районе 102-го километра от Каргалинского гидроузла. Длина канала 250-300 м.

Искусственное продолжение Главного банка ниже 100-го километра от гидроузла – прорезь через Аграханский полуостров, сооруженная еще в 1966 г. и действовавшая в 1973 г., а затем с августа 1977 г. По прорези сток Терека выводится на открытое морское побережье. В настоящее время после нескольких лет эксплуатации прорезь постепенно приобретает облик естественного русла.

Копайский водный узел — второе крупное разветвление Терека на рукава Бороздинская Прорва, Таловка и Старый Терек. До 1930 г. ниже этого узла находился исток Кордонки у Кизляра, ныне совершенно засыпанный наносами и перерытый каналом Пригородным. До образования Каргалинского прорыва это разветвление было в течение долгого времени основным, между его рукавами распределялось 70—100 % общего стока Терека. В 1958 г. в Копайском водном узле был построен шлюз-регулятор, обеспечивающий вододеление между рукавами в соответствии с нуждами орошения.

Старый Терек является магистральным каналом самой значительной оросительной системы в дельте. В 1954г. в северной части Старо-Теречной системы построен магистральный коллектор Кизляр-Каспий.

Старый Терек обвалован с левого берега валом на протяжении первых 33 км. Вал прерывается в местах ответвления распределителей. По правому берегу небольшой вал имеется лишь в истоке Старого Терека.

От Копайского шлюза отходит также рукав Таловка (рисунок 2.1), который на протяжении 46 км в общем течет в северном направлении. До 1957 г., приблизительно около с. Юрковка, Таловка пересекала Коктюбейские плавни сначала в восточном (9 км), затем в северном (10 км), затем снова в восточном (до устья) направлениях (рукав Ново-Таловка или Каракольский сброс). Таловка является магистральным оросительным каналом довольно крупной системы. В 1957 г. УпраДосом был сооружен Брянский канал, соединивший Таловку с Каспийским морем по кратчайшему пути.

Приблизительно в 22 км ниже истока рукава Таловки влево отделяется сухое русло рукава Средняя. Общая длина Средней 63 км. В многоводные годы местность между Средней и Таловкой, а также Средней и Бороздинской Прорвой местами затапливается. В устьевом участке Средняя разветвляется на протоки Левый банок и Правый банок. Южнее Кочубея в Среднюю через Караногайскую ветвь сбрасываются воды Караногайского канала.

Кроме перечисленных выше рукавов Терека в его дельте, между Таловкой и Старым Тереком, находятся много ериков и оврагов, таких, как Кизлярка, Очузек, Атай-Батхан, Березяк, Куру-Терек, Ах-Терек и др., направленные от Таловки к Каспийскому морю. Эти ерики собирают не только отработанную воду оросительных канав, но по ним, главным образом, протекают воды, заполняющие низины, после прорыва валов.

Приблизительно в 9 км от истока Дельтового канала из него до 1959 г. отделялся влево рукав Бороздинская Прорва. В настоящее время она, кроме того, подключена к Копайскому шлюзу и используется как магистральный канал обширной оросительной системы.

Канал Сулу-Чубутла получает воду Терека через Каргалинский шлюз-регулятор и подает ее в сухоречье Сулу-Чубутла (рисунок 2.1). По карте канал обвалован с обеих сторон до ст. Каргалинская.

Русло Сулу-Чубутлы до и после впадения канала тянется в северном направлении. После пересечения с автомобильной дорогой Сулу-Чубутла поворачивает на северо-северо-запад и в этом направлении проходит около 20 км. В конце этого участка Сулу-Чубутла раздваивается на Старую и Новую Сулу-Чубутлу (рисунок 2.1), которые через 14-15 км (по Старой Сулу-Чубутле) вновь соединяются у с.Чубутла в один водоток, поворачивающий через 3 км на северо-запад, а затем через 17 км на северо-восток. Воды Сула-Чубутлы поступают в Таловский канал, соединенным также с Бороздинской прорвой и коллектором, с рукавом Средняя (рисунок 2.1). От с. Чубутла до устья по правому берегу кое-где возведен искусственный вал. С 1940 г. рукав Сулу-Чубутла начал работать как магистральный оросительный канал.

В междуречье Сулу-Чубутлы и Бороздинской Прорвы расположен коллекторно-дренажный канал Бороздинский сброс.

Большая часть бассейна Терека интенсивно используется сельским хозяйством. Здесь широко развито орошаемое земледелие, расходующее часть стока воды р.Терек. В 1914-1923 гг. в бассейне Терека орошалось 65 тыс. га, в 1940 г. – уже 170 тыс. га, в 1950 г. – 250 тыс. га, к 1975 г. площадь орошения достигла 600 тыс. га и с тех пор немного увеличилась. Наиболее крупный оросительный канал в бассейне Терека – Терско-Кумский. Он введен в эксплуатацию в 1959 г. и подает на орошение междуречья Кумы и Терека в среднем около 70 м3/с. После введения его в строй данные по стоку р.Терек считаются искаженными. В бассейне реки построены также две ГЭС, которые не оказывают заметного влияния на гидрологический режим дельты Терека. В пределах дельты также осуществляется забор воды на орошение. Площадь орошаемых здесь земель – 164 тыс. га.

Сток воды и наносов, поступающий в дельту Терека, регистрирует пост Степное (действует с 1924 г.) и до середины 80-х годов - пост Каргалинская (1934-1985 гг.) (рисунок 2.1). Эти гидрологические посты осуществляли, кроме того, и другие гидрометеорологические наблюдения. Между указанными постами размещается водомерный пост, Гребенская, с длительными периодами наблюдений за уровнями воды и ледо-термическими характеристиками.

Каргалинский гидроузел распределяет сток воды Терека между Каргалинским прорывом и каналами: Сулу-Чубутла, Дельтовый и Новотеречный. Мелиоративные службы ведут учет поступления воды в эти каналы. За 1966-73, 79-88 гг. эти данные имеются. Наверно также ведется мониторинг гидрологических характеристик элементов гидрографической сети старотеречной дельты и в других створах. Однако в открытом доступе этих данных нет. Основной сток Терека поступает в Каргалинский прорыв. Регистрирует его г/п “нижний бьеф Каргалинского гидроузла”, осуществляющий, кроме того, наблюдения за уровнями и температурой воды, ледовыми явлениями. Период наблюдений составляет около 30-35 лет, т.е. фактически с момента, когда начал действовать Каргалинский гидроузел. Далее мониторинг гидролого-морфологических процессов в рукаве обеспечивают посты Аликазган (в 21 км от устьевого створа) и Дамба (в 4 км), открывшийся после разблокирования прорези через Аграханский полуостров. В южной части Аграханского залива действует водомерный пост, который так и называется. В целом, принимая во внимание тот факт, что почти все перечисленные посты являются стоковыми, а основная часть стока воды и наносов поступает в Каргалинский прорыв, освещенность гидрологическими данными дельты Терека можно считать хорошей.

2.2.	Закономерности изменений характеристик гидрологического режима

2.2.1. Сток воды

Для анализа изменений стока воды, поступающего в дельту Терека, использованы данные по стоку воды по г/с ст-ца Каргалинская (111 км от устья) с 1924 по 2005 гг. Данные наблюдений за стоком воды в этом створе имеются с 1924 по 1983 гг. Данные наблюдений за стоком наносов имеются за 1934 – 1983 гг. С 1984 г. наблюдения за стоком воды и наносов в этом створе прекратились и фактический годовой сток за последующий период был рассчитан по соответствующим связям со стоком воды и наносов на г/с с. Степное – р. Терек (168 км от устья), г/с Каргалинский гидроузел – рук. Новый Терек (108 км от устья) и г/с Дамба – рук. Новый Терек (6 км от устья). Условно естественный годовой сток в вершине дельты был приближенно получен до 1981 г. с учетом антропогенных потерь стока, рассчитанных по их связи с площадью орошаемых земель Fор (2) с использованием данных из работы И.А. Шикломанова [7] (таблица 2.1). Начиная с 1981 г., были использованы данные ежегодных изданий ГВК [2] о суммарных антропогенных потерях стока.

∆Q= -0,30Fор ,                                 (1)

где ∆Q – антропогенное уменьшение годового расхода воды (м3/с) в створе г/с ст-ца Каргалинская, Fор- - площадь орошаемых земель (тыс. га).

Таблица 2.1 - Динамика орошаемых площадей в бассейне р.Терек

(Шикломанов, 1979)

| Год | 1914-1923 | 1935 | 1940 | 1950 | 1962 | 1965 | 1970 | 1975 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орошаемые площади, тыс. га | 65 | 120 | 170 | 250 | 350 | 380 | 500 | 600 |

Норма восстановленного естественного стока реки Терека, составляет в вершине дельты 389 м3/с. С помощью разностно-интегральной кривой восстановленного годового стока выявлены климатические изменения гидрологического режима в устье реки Терек за весь период наблюдений (рисунок 2.2). Чем резче разностно-интегральная кривая поднимается вверх, тем больше сток превышает норму. Чем резче кривая опускается вниз, тем меньше сток относительно нормы. В последние 30 лет по 2007 г. включительно в устье Терека восстановленный условно естественный сток превышал норму. Наблюденный сток в устье Терека, начиная с 1950 г., практически всегда ниже нормы естественного стока.

### Кi– модульный коэффициент, равный отношению стока воды за i-тый год (восстановленного или фактического) к среднему за период восстановленному стоку; Сv – коэффициент вариации восстановленного естественного годового стока.

Рисунок 2.2 -  Разностно-интегральные кривые восстановленного естественного (1) и фактического (2) годового стока в вершине дельты р. Терек - ст-ца Каргалинская

1924-2007 гг.

По степени антропогенного уменьшения стока среди рек, впадающих в южные моря России в современных условиях на первом месте стоит р. Терек – 52% от естественной нормы в 1981 – 1990 гг. и 39% в 1991 – 2005 гг. на г/с ст-ца Каргалинская. В дельте Терека дополнительно теряется еще 2 -4% от естественной нормы стока воды.

Наряду с исследованием многолетних изменений годового стока воды в  вершине дельты Терека выполнены оценки статистических параметров (средних значений, коэффициентов вариации Cv и асимметрии Cs, отношения Cs/Cv, обеспеченностей величин естественного годового стока) как всего имеющегося многолетнего ряда по стоку, так и для отдельных его периодов (таблица 2.2).

Таблица 2.2 - Статистические параметры многолетних рядов годового стока

| Период | Статистические параметры | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- |
|  | Средний годовой объем стока, км3 | Сv | Cs | Cs/Cv | 1 | 25 | 50 | 75 | 99 |
|  |  |  |  |  | Годовой объем стока, км3 |
| Восстановленный сток р. Терек - ст-ца Каргалинская (вершина дельты) |
| 1924-2005 | 12,3 | 0,15 | 0,34 | 2 | 17 | 13,5 | 12,2 | 11 | 8,5 |
| 1924-1970 | 11,2 | 0,12 | 0,40 | 3 | 14,8 | 12,1 | 11,1 | 10,6 | 8,5 |
| 1971-2005 | 13,6 | 0,11 | 0,13 | 1 | 17,3 | 14,6 | 13,6 | 12,6 | 10,2 |
| Фактический сток р. Терек - ст-ца Каргалинская (вершина дельты) |
| 1971-2005 | 8,0 | 0,22 | 0,57 | 3 | 12,9 | 9,1 | 7,9 | 6,8 | 4,7 |

Эмпирические кривые обеспеченности величин годового стока воды в вершине дельты Терека для всех выделенных периодов хорошо описываются биномиальной асимметричной кривой с соответствующими статистическими параметрами (рисунок 2.3).

Для р. Терек выделены периоды с относительно пониженным (1924 – 1970 гг.) и повышенным (1971 – 2005 гг.) условно естественным стоком (рисунок 2.2). С другой стороны, в первый из этих периодов антропогенные потери стока были меньше, а фактический сток в среднем – больше. Для рядов условно естественного годового стока в эти периоды значения Cv практически одинаковы, а значение Cs во второй период в 4 раза меньше, чем в первый. Значение Cv для ряда фактического стока в период 1971 – 2005 гг. в 2 раза, а Cs - в 4,4 раза больше, чем для ряда восстановленного условно естественного стока в этот период. Средняя величина фактического стока составляет в этот период 59% от величины восстановленного стока. Для гидрологических расчетов и прогнозов условно естественного стока воды р. Терек предпочтительно использовать статистические параметры годового стока воды, оцененные за период 1971 – 2005 гг. Прогностические оценки фактического стока, по возможности, следует выполнять с учетом планируемых (прогнозируемых) антропогенных потерь стока.

Рисунок 2.3  Кривые обеспеченности восстановленного и фактического стока рек в период активной хозяйственной деятельности. 1 – восстановленный сток; 2 – фактический сток

Изменения стока взвешенных наносов в устьях рек тесно связаны с многолетними и сезонными изменениями стока воды, вызванными как климатическими процессами, так и антропогенным воздействием. Кроме того, сооруженные плотины и водохранилища перехватывают наносы на вышележащих участках рек.

На сток воды и наносов практически всех устьев южных рек оказало сильное влияние изъятие речного стока на орошение. Следует особо отметить роль потерь стока на орошение в бассейне р. Терек. Существенное снижение фактического стока воды и наносов в вершине дельты р. Терек в 1972-1975 гг. по отношению к 1958-1970 гг. и соответствующее его внутригодовое перераспределение (таблица 2.3) произошло при практически одинаковом в эти периоды восстановленном естественном стоке (378 м3/с в 1958-1970 гг. и 386 м3/с в 1972-1975 гг.). Орошаемые площади в бассейне р. Терек возросли при этом почти в 1,5 раза (таблица 2.1) [7].

Таблица 2.3 - Внутригодовое распределение расходов воды (Q) и взвешенных наносов (R)

р. Терек – ст. Каргалинская и рук. Новый Терек – Каргалинский г/у

|  | Месяцы | Год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| р. Терек - ст. Каргалинская 1958-1970 гг. |
| Q, м3/с | 138 | 136 | 146 | 191 | 282 | 435 | 540 | 474 | 293 | 203 | 158 | 145 | 262 |
| % | 4,4 | 4,3 | 4,6 | 6,1 | 9,0 | 13,9 | 17,2 | 15,1 | 9,3 | 6,5 | 5,0 | 4,6 | 100 |
| R, кг/с | 47 | 47 | 127 | 342 | 508 | 1115 | 1305 | 1018 | 312 | 102 | 48 | 49 | 418 |
| % | 0,9 | 1,0 | 2,5 | 6,8 | 10,1 | 22,2 | 26,0 | 20,3 | 6,2 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 100 |
| р. Терек - ст. Каргалинская 1972-1975 гг. |
| Q, м3/с | 145 | 160 | 182 | 168 | 232 | 326 | 418 | 312 | 220 | 161 | 129 | 132 | 215 |
| % | 5,6 | 6,2 | 7,0 | 6,5 | 9,0 | 12,6 | 16,2 | 12,1 | 8,5 | 6,2 | 5,0 | 5,1 | 100 |
| R, кг/с | 41 | 130 | 188 | 297 | 520 | 943 | 1038 | 370 | 147 | 73,3 | 37,0 | 36,3 | 323 |
| % | 1,1 | 3,4 | 4,9 | 7,8 | 13,6 | 24,7 | 27,1 | 9,7 | 3,9 | 1,9 | 1,0 | 0,9 | 100 |
| рук. Новый Терек – Каргалинский г/у 1972-1975 гг. |
| Q, м3/с | 133 | 154 | 170 | 104 | 102 | 175 | 258 | 127 | 93 | 78 | 81 | 118 | 133 |
| % | 8,3 | 9,6 | 10,7 | 6,5 | 6,4 | 11,0 | 16,2 | 8,0 | 5,8 | 4,9 | 5,1 | 7,4 | 100 |
| R, кг/с | 64,8 | 162 | 258 | 280 | 360 | 710 | 940 | 226 | 123 | 83,5 | 46,3 | 80,8 | 280 |
| % | 1,9 | 4,9 | 7,7 | 8,4 | 10,8 | 21,3 | 28,2 | 6,8 | 3,7 | 2,5 | 1,4 | 2,4 | 100 |

2.2.2. Сток наносов

Многолетние колебания стока наносов в устьях рек не вполне синхронны с колебаниями стока воды. Имеется выраженная тенденция к непропорциональному снижению стока наносов при смене многоводного периода маловодным с последующим частичным восстановлением и стабилизацией стока наносов. Так, например, в вершине дельты р. Терек снижение средних годовых расходов воды от относительно многоводного периода 1935-1946 гг. к маловодному периоду 1947-1957 гг. в 1,35 раза привело к снижению стока наносов почти в 2,8 раза (таблица 2.4, рисунок 2.4). В следующие периоды, даже в случае уменьшения стока воды (1971-1983 гг.) сток наносов увеличился. В среднем за период 1958-1983 гг. при практически не изменившемся по отношению к периоду 1947-1957 гг. стоке воды сток наносов увеличился в 1,25 раза. Начиная с 1984 г. сток воды и наносов р. Терек в створе у ст-цы Каргалинской рассчитан приближенно по соответствующим связям со стоком воды и наносов по ближайшему створу р. Новый Терек – Каргалинский гидроузел. Эти связи могут изменяться во времени в зависимости от режима искусственного перераспределения стока в Каргалинском гидроузле между Новым Тереком и ирригационной системой Старого Терека. Максимальный забор воды в систему Старого Терека осуществляется в мае – сентябре (таблица 2.4).

Таблица 2.4 - Среднегодовые расходы воды (Q), наносов (R), мутности (ρ) и сток воды(Ww) и наносов (WR) р. Терек у ст. Каргалинской за характерные периоды

| Характеристики | Период |
| --- | --- |
|  | 1935-1946 | 1947-1957 | 1958-1970 | 1971-1983 | 1958-1983 |
| Q, м3/с | 320 | 236 | 262 | 222 | 242 |
| R, кг/с | 840 | 298 | 418 | 319 | 369 |
| Ww, км3 | 10 | 7,45 | 8,26 | 7,00 | 7,63 |
| ρ, г/м3 | 2700 | 1260 | 1600 | 1440 | 1520 |
| WR, тыс. т/год | 270 | 9,40 | 13,2 | 10,1 | 11,6 |

В случаях, когда экстремально многоводный год следует за рядом маловодных лет, сток наносов резко повышен по сравнению со стоком наносов в экстремально многоводный год, следующий после ряда многоводных лет. Например, в 2002 г. при среднегодовом расходе воды рукава Новый Терек 330 м3/с среднегодовой сток наносов составил 2030 кг/с, а в 2005 г. при среднегодовом расходе воды 360 м3/с сток наносов был почти в 4 раза меньше. При этом в предшествующий 2002 г. период 1999-2001 гг. среднегодовой расход воды составил 148 м3/с, а в предшествующий 2005 г. период 2002-2004 гг. среднегодовой расход воды составил 264 м3/с.

Рисунок 2.4 - Изменение среднегодовых 1 – расходов наносов (R, кг/с), 2- расходов воды (Q, м3/c), 3- мутностей ((, г/м3) по периодам: р. Терек – ст-ца Каргалинская (1935-45,1947-57,1958-70,1971-87,1988-2001,2002-2007.

  - Уровни воды

Колебания уровней воды в дельте Терека в течение года невелики. В нижнем бьефе Каргалинского гидроузла они обычно не превышают 2-2,5 м, в низовьях Каргалинского прорыва они еще меньше.

Естественные и антропогенные изменения длины русла Каргалинского прорыва, а также колебания уровня Каспийского моря привели к крупномасштабным вертикальным деформациям русла и соответственно уровня воды за многолетний период. В течение 1940-1960 гг. выдвижение дельты Аликазгана в Аграханский залив вызвало сильную аккумуляцию наносов в русле и повышение уровней воды на посту Аликазган почти на 6 м. В 1960-1972 гг. уровень здесь повысился еще на 0,6-0,7 м

Сокращение длины русла на 25 км в результате прорыва перемычки прорези в январе 1973 г. резко увеличило уклоны водной поверхности и вызвало сильнейший размыв. Волна регрессивной эрозии распространилась в первые три месяца на 15 км, затем – на 20-30 км. У пос.Аликазган снижение уровней воды составило около 0,5 м. После закрытия прорези размыв сменился аккумуляцией наносов, и уровни воды вновь повысились, в среднем за год превысив по величине среднегодовой уровень воды за предыдущий год – 172 и 176 см соответственно.

Новое открытие прорези в октябре 1977 г. вызвало еще более сильный размыв, особенно на нижних 15-20 км русла. В голове прорези размыв составил 3 м, у пос.Аликазагн – 2,1-2,3 м. Волна регрессивной эрозии через месяц после открытия прорези распространилась на 20 км, в конце 1978 г. – на 45 км, а к 1980-1983 гг. была усилена низким стоянием уровня моря в 1977 г.  Начиная с 1978 г. в нижней части русла Каргалинского прорыва эрозия сменилась аккумуляцией наносов, вызванной повышением уровня моря. В прорези отложение наносов началось уже в 1979 г. У пос.Аликазган минимальные уровни были отмечены в 1979 гг., после чего началось их повышение.

Процесс дальнейшего повышения уровней воды на ГП Дамба и ГП Аликазган вследствие увеличения фонового уровня Каспийского моря с учетом величин расходов воды показан на рисунке 2.5. Изменения перепадов уровней воды на этом участке показаны на рисунке 2.6.

а)							б)

Периоды: а)1 - 1979-80, Нм=;-28,54 м БС; 2 - 1989-90 Нм=-27,55 м БС; 3 - 1997-98 Нм=-26,99 м БС; 4 - 1995 Нм=-26,62 м БС.; б) 1 - 1979-80, Нм=;-28,54 м БС; 2 - 1989-90 Нм=-27,55 м, 3 – 1998 Нм=-26,98 м.

Рисунок 2.5 - Зависимости уровней воды рукава Новый Терек у ГП с. Дамба (а) и

ГП п. Аликазган (б) от расходов воды в вершине дельты Терека за периоды соответствующие различным уровням Каспийского моря (Нм)

Периоды; 1 – 1979-80 гг., 2 – 1989-90 гг., 3 – 1997-98 гг.

Рисунок 2.6 - Профили водной поверхности за различные периоды при разных расходах воды(Q) рук. Новый Терек г/с Каргалинский гидроузел в дельте Терека

на участке гп Аликазган – гп Дамба

2.3. Температура воздуха, воды и ледовые явления в устьевой области Терека

Динамика многолетних изменений температур воздуха и воды в устьевой области Терека по характерным периодам представлены на рисунке 2.7 и в таблице 2.5.

### Кi– модульный коэффициент равный отношению температуры воздуха за i-тый год к среднему за период; Сv – коэффициент вариации рядов температур воздуха.

### Рисунок 2.7. - Разностно-интегральные кривые средней годовой (1) и за январь месяц (2) температуры воздуха в устьевых областях р. Терек и р. Сулак

Данные по температуре воды в устьевой области Терека имеют отрывочный характер. Наиболее длинный ряд (1951 – 1984 гг.) имеется по г/п ст. Каргалинская. Среднегодовая температура воды за этот период 12,6(С, средняя январская 1,4(С.

Таблица 2.5 - Среднегодовые (Твг(С) и январские (Тв1) температуры воздуха по ГМС Махачкала и среднегодовые (Тводг (С) и январские (Твод1(С) температуры воды по г/п

ст. Каргалинская и г/п Каргалинский гидроузел (г. у.)

| Пункт | Хар-ка | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1882-1934 | 1935-1950 | 1951-1964 | 1969-1980 | 1981-1984 | 1985-1999 | 2000-2007 |
| г. Махачкала | Твг | 11,6 | 12,0 | 12,1 | 11,9 | 12,5 | 12,0 | 12,7 |
|  | Тв1 | -0,7 | -0,6 | 0,6 | -1,4 | 2,5 | 1,0 | 1,6 |
| ст. Карагалинская | Тводг | - | - | 12,6 | 12,4 | 12,9 | - | - |
|  | Твод1 | - | - | 1,9 | 0,7 | 2,4 | - | - |
| Карагалинский г. у. | Тводг | - | - | - | - | 12,6 | - | 14,5 |
|  | Твод1 | - | - | - | - | 2,8 | - | 3,0 |

В дельте р. Терек месяц с самой холодной водой – январь (таблица 2.6). Средняя температура воды за февраль ненамного выше. Наибольшие температуры воды обычно наблюдаются во второй половине июля - в первой половине августа.

Таблица 2.6 - Средняя месячная температура воздуха(Тв(С) по ГМС Махачкаала и температура воды (Твод(С) на гидропостах в дельте р. Терек за периоды 1974-1980 и 1981-1984 гг.

| Характеристика, период | Месяцы |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Тв(С 1974-1980 | ГМС Махачкала |
|  | -0,6 | 0,4 | 4,3 | 10,1 | 16,6 | 21,6 | 24,5 | 24,0 | 19,8 | 12,7 | 8,0 | 3,5 |
| Твод(С 1974-1980 | Каргалинская ст. |
|  | 0,7 | 1,4 | 5,9 | 12,9 | 18,2 | 22,0 | 23,5 | 23,0 | 19,4 | 12,1 | 7,1 | 3,3 |
|  | Каргалинский г/у |
|  | - | - | 6,6 | 13,7 | 18,9 | 22,6 | 24,1 | 23,7 | 20,1 | 12,8 | 7,7 | 3,8 |
|  | Дамба |
|  | - | - | - | 12,5 | 17,8 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аликазган |
|  | - | - | - | 12,6 | 18,3 | 22,5 | 24,6 | 23,7 | 20,0 | 12,7 | 7,5 | 3,7 |
| Тв(С 1981-1984 | ГМС Махачкала |
|  | 2,5 | 1,4 | 4,0 | 10,8 | 16,3 | 21,1 | 25,1 | 23,5 | 20,2 | 13,9 | 7,6 | 3,1 |
| Твод(С 1981-1984 | Каргалинская ст. |
|  | 2,1 | 2,1 | 4,2 | 13,5 | 18,3 | 21,4 | 23,5 | 23,4 | 20,5 | 14,4 | 7,2 | 2,9 |
|  | Каргалинский г/у |
|  | 2,8 | 2,6 | 5,3 | 12,5 | 17,6 | 21,4 | 23,9 | 22,3 | 19,3 | 13,5 | 7,1 | 3,6 |
|  | Дамба |
|  | - | - | 5,4 | 12,8 | 18,6 | 22,2 | 24,9 | 23,7 | 20,0 | 14,3 | 7,5 | 3,2 |
|  | Аликазган |
|  | - | - | - | 13,0 | 18,1 | 21,9 | 24,7 | 23,4 | 19,9 | 14,1 | 7,3 | - |

Из-за наличия большого числа пробелов в рядах со значениями среднемесячных и максимальных температур воды (на всех без исключения постах) нет достоверного представления об изменениях температуры воды в дельте Терека за многолетний период наблюдений, особенно в последние 10-15 лет. В таблице 8 приведена сравнительная характеристика внутригодового распределения температур воздуха по ГМС Махачкала и воды по гидропостам в дельте Терека.

Ледовые явления в вершине дельты Терека (ст. Каргалинская, Каргалинский г/у) в период с относительно холодными зимами (1971 – 1980 гг.) наблюдались в 95% случаев, средняя продолжительность  ледовых явлений составляла 34 дня, максимальная – в 1972 г. – 67 дней, ледостав наблюдался в 95% случаев, среднее число дней с ледоставом  - 14. В период с относительно теплыми зимами (начиная с 1981 г.) ледовые явления стали наблюдаться в 80% случаев, их средняя продолжительность – 26 дней, ледостав стал наблюдаться в 10% случаев, среднее число дней с ледоставом  - 8.

3.	УСТЬЕВАЯ ОБЛАСТЬ СУЛАКА

3.1.	Общие сведения.

Устье Сулака включает придельтовый участок реки длиной 30 км, дельту площадью около 50 км2 и устьевое взморье площадью около 60 км2. Устье Сулака дельтового типа. Вершиной устьевого (придельтового) участка реки служит место в 30 км от вершины дельты, куда в настоящее время могут распространяться нагоны. Боковая приточность на придельтовом участке отсутствует.

Гидрографическая сеть дельты представлена современным руслом реки, подтопленным отмершими рукавами «старой» дельты и лагунами (рис.15). Действующих боковых рукавов сейчас в дельте нет, и ее вершиной считают место в 11,5 км от моря, где река пересекает пояс песчаных дюн – древнюю береговую линию.

Дельту Сулака обычно подразделяют на две части – “старую”, сформировавшуюся в прибрежной зоне Каспийского моря в XIX – середине XX веков. Небольшую частную причлененную дельту, образовавшуюся после искусственного вывода Сулака в море в юго–восточном направлении и перекрытия старого русла в 1957 г., называют “новой” дельтой Сулака.

На гидрологические и гидролого-морфологические процессы в дельте Сулака значительное влияние оказало строительство Чиркейской ГЭС (142 км от моря), завершенное в августе 1974 г. Заполнение емкости Чиркейского вдхр. завершилось в 1975 г. Ввод в строй в 1965 г. Чирюртского вдхр. (74 км от моря) с суточным регулированием не привел к существенным изменениям в устье Сулака.

В дельте Сулака действует один гидрологический пост (пос. Сулак или Главный Сулак) с периодом наблюдения за уровнями воды – около 75 лет рост и расходами воды и взвешенных наносов около 40 лет пост находится близко как от вершины, так и от морского края дельты Сулака. Таким образом, Сулак дает почти исчерпывающую информацию о гидрологии водотока, на котором он расположен.

    - Сток воды.

Регулярные измерения расходов воды ведутся на Сулаке с 1925 г. на г/п Миатлы в 106 км от моря. Между величинами стока воды у Миатлы и у пос.Сулак имеется надежная линейная связь, которая позволила восстановить ряд наблюдений у пос.Сулак за период с 1925 по 1956 г. За период 1925-1974 гг. средний годовой расход воды в устье Сулака составил 139 м3/с (4,38 км3/год). На г/п Миатлы за этот же период сток воды был равен около 180 м3/с (5,67 км3/год). Таким образом, на участке Миатлы-пос.Сулак в этот период потери стока , вызванные забором воды на орошение, составляли в среднем около 40 м3/с или 23%.

Для анализа изменений стока воды, поступающего в дельту Сулака использованы данные по фактическому стоку воды по г/с п.г.т. Сулак (4 км от устья) с 1925 по 2005 гг. Регулярные наблюдений за стоком воды и наносов в этом створе ведутся с 1972 г. по настоящее время. Фактический годовой сток воды в этом створе Qфс за период 1925- 1971 гг. был рассчитан по связи со стоком воды на г/с пос. Миатлы (106 км от устья) Qфм с учетом площади орошаемых земель Fор (2), предложенной Л.Е. Смирновой [5]:

Qфс= 0,77Qфм-0,34Fор+36     .                                 (2)

Условно естественный годовой сток в вершине дельты был приближенно получен до 1981 г. с учетом антропогенных потерь стока, рассчитанных по их связи с площадью орошаемых земель (3) с использованием данных из работы [5] (таблица 3.1). Начиная с 1981 г., были использованы данные ежегодных изданий ГВК [2] о суммарных антропогенных потерях стока.

∆Q= -0,34Fор ,                                 (3)

Таблица 3.1

Динамика орошаемых площадей в бассейне р.Сулак (Смирнова, 1975)

| Год | 1930 | 1940 | 1949 | 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1973 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орошаемые площади, тыс. га | 34.0 | 48.0 | 89.0 | 128 | 108 | 117 | 120 | 127 |

Нормы восстановленного естественного стока реки Сулака, составляют 175 м3/с,. С помощью разностно-интегральных кривых восстановленного годового стока выявлены климатические изменения гидрологического режима в устьях рек южных морей России за весь период наблюдений (рисунок 3.1). Чем резче разностно-интегральная кривая поднимается вверх, тем больше сток превышает норму. Чем резче кривая опускается вниз, тем меньше сток относительно нормы. С 2000 г. в устье Сулака восстановленный условно естественный сток превышал норму. В устье р. Дон в последние 25 лет он близок к норме. Наблюденный сток в устье Сулака начиная с 1950 г., практически всегда  ниже нормы естественного стока.

Кi– модульный коэффициент, равный отношению стока воды за i-тый год (восстановленного или фактического) к среднему за период восстановленному стоку; Сv – коэффициент вариации восстановленного естественного годового стока.

Рисунок 3.1 - Разностно-интегральные кривые восстановленного естественного (1) и фактического (2) годового стока в вершине дельты р. р. Сулак - пгт Главный Сулак 1925-2005 гг.

В устье Сулака антропогенное снижение стока стабильно за последние 50 лет и составляет 22% от естественной нормы. В наименьшей степени искусственно изменен сток р. Волги в связи с его большой естественно-климатической величиной. В вершине дельты Волги он уменьшен на 6% от естественной нормы в 1981 – 2000 гг. и на 4% в 1991 – 2005 гг. Антропогенные потери стока на участке от вершины дельты Волги до моря снизились с 1,4% в начале 1980-х гг. до 0,2% в начале 2000-х гг.

Наряду с исследованием многолетних изменений годового стока воды в  вершинах устьевых областей рек выполнены оценки статистических параметров (средних значений, коэффициентов вариации Cv и асимметрии Cs, отношения Cs/Cv, обеспеченностей величин естественного годового стока) как всего имеющегося многолетнего ряда по стоку, так и для отдельных его периодов (таблица 3.2).

Таблица 3.2 - Статистические параметры многолетних рядов годового стока

| Период | Статистические параметры | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- |
|  | Средний годовой объем стока, км3 | Сv | Cs | Cs/Cv | 1 | 25 | 50 | 75 | 99 |
|  |  |  |  |  | Годовой объем стока, км3 |
| Восстановленный сток р. Сулак - п.г.т. Сулак (вершина дельты) |
| 1925-2005 | 5,53 | 0,17 | 0,77 | 4 | 8,19 | 6,11 | 5,43 | 4,87 | 3,78 |
| 1925-1974 | 5,49 | 0,12 | 0,64 | 5 | 7,35 | 5,87 | 5,41 | 5,03 | 4,15 |
| 1975-2005 | 5,59 | 0,23 | 0,55 | 2 | 9 | 6,40 | 5,48 | 4,67 | 3,06 |
| Фактический сток р .Сулак - с. Сулак (вершина дельты) |
| 1975-2005 | 4,36 | 0,31 | 0,57 | 2 | 8,08 | 5,17 | 4,22 | 3,39 | 1,84 |

Для р. Сулак выделены период до зарегулирования стока (1925 – 1974 гг.) и период после зарегулирования стока (1975-2005 гг). Для рядов условно естественного годового стока в период зарегулированного стока значение Cv существенно больше, а значение Cs меньше, чем в период до его зарегулирования (таблица 3.2). В период зарегулированного стока различия Cv и Cs для рядов фактического и условно естественного стока относительно невелики. Средняя величина фактического стока составляет 78% от величины восстановленного стока. Для гидрологических расчетов и прогнозов как условно естественного, так и фактического стока воды р. Сулак предпочтительно использовать статистические параметры годового стока воды, оцененные за период 1975 – 2005 гг.

Влияние активной хозяйственной деятельности на годовой сток рек в вершинах устьевой области Сулака показано на рисуноке 3.2., где приведены кривые обеспеченности восстановленного и фактического стока за одни и те же периоды. Разность между обеспеченными восстановленными и фактическими объемами стока дает обеспеченные величины объемов стока, использованных на хозяйственную деятельность в бассейне этой реки.

Рисунок 3.2 - Кривые обеспеченности восстановленного и фактического стока рек в период активной хозяйственной деятельности. 1 – восстановленный сток; 2 – фактический сток.

Оценены последствия осуществления такого крупного водохозяйственного мероприятия как сооружение водохранилища, оказавшее сильное регулирующее влияние на режим устья реки Сулака (Чиркейское водохранилище – 1974 г.).

Типичным последствием зарегулирования стока рек является его внутригодовое перераспределение в их устьях – уменьшение доли стока в период половодья и увеличение в период зимней межени (таблица 3.3, рисунок 3.3).

Таблица 3.3

Внутригодовое распределение расходов воды (Q) и взвешенных наносов (R)

р. Сулак – пгт Сулак

|  | Месяцы | Год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1972-1974 гг. |
| Q, м3/с | 46 | 59,1 | 61,6 | 108 | 251 | 387 | 350 | 119 | 117 | 77,7 | 54,8 | 49,5 | 140 |
| % | 2,7 | 3,5 | 3,7 | 6,4 | 14,9 | 22,9 | 20,8 | 7,1 | 7,0 | 4,6 | 3,5 | 2,9 | 100 |
| R, кг/с | 6,5 | 13,4 | 33,8 | 173 | 613 | 1733 | 1770 | 187 | 179 | 30,7 | 15 | 6,4 | 397 |
| % | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 3,6 | 12,9 | 36,4 | 37,2 | 4,0 | 3,8 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 100 |
| 1975-2005 гг. |
| Q, м3/с | 131 | 133 | 110 | 104 | 149 | 213 | 193 | 134 | 109 | 106 | 129 | 155 | 139 |
| % | 7,9 | 8,0 | 6,6 | 6,2 | 8,9 | 12,8 | 11,6 | 8,0 | 6,5 | 6,4 | 7,8 | 9,3 | 100 |
| R, кг/с | 31 | 27 | 43 | 39 | 90 | 154 | 92 | 60 | 34 | 23 | 34 | 28 | 55 |
| % | 4,7 | 4,1 | 6,6 | 6,0 | 13,7 | 23,5 | 14,0 | 9,2 | 5,2 | 3,5 | 5,2 | 4,3 | 100 |

1-до зарегулирования стока (1971 – 1972 гг.); после зарегулирования стока: 2 – 1975 – 2000 гг. 3 – 2001 – 2005 гг.

Рисунок 3.3 – Внутригодовое распределение стока воды в устье р. Сулак

3.2.2. Сток наносов

Вследствие аккумуляции  речных наносов в Чиркейском водохранилище мутность воды и сток наносов в устье Сулака ГП гл. Сулак уменьшилось в 7 раз. (рисунок 3.3)

Рисунок 3.3. Изменение среднегодовых 1 – расходов наносов (R, кг/с), 2- расходов воды (Q, м3/c), 3- мутностей ((, г/м3) по периодам: р.Сулак – пгт. Сулак (1972-74 1975-80,1981-90,1991-97, 1998-05).

3.2.3. Уровень воды

Уровень воды в устье Сулака испытывает сильное непосредственное влияние колебаний уровня Каспийского моря. Процесс повышения уровня воды р. Сулака на ГП Сулак вследствие последнего сильного повышения Каспийского моря (после 1978 г.) с учетом влияния стока реки споказан на рисунке 3.4.

Периоды: 1979-80, Нм=;-28,54 м БС; 1988-89, Нм=-27,60 м БС; 3 - 1995-96 Нм=-26,68 м БС; 4 – 2001-2002. Нм=-26,62 м БС.;

Рисунок 3.4 - Зависимости уровней воды с. Сулак от расходов воды в вершине дельты Сулака за периоды соответствующие различным уровням Каспийского моря (Нм)

Внутригодовой ход уровня воды при различных уровнях Каспийского моря и различных среднегодовых расходах воды р. Сулак показан на рисунке 3.5.

1 - 1977 г. (Qср =130 м3/с), 2 – 1983 г. (Qср =130 м3/с), 3 – 1995 г. (Qср =102 м3/с), 4 – 2002 г. (Qср =246 м3/с)

Рисунок 3.5 – годовой ход средних месячных уровней воды р. Сулака на ГП Сулак

3.2.4.	 Температура воды и ледовые явления

Как и в устьевой области Терека режим температуры воздуха в устье Сулака характеризуется по данным ГМС Махачкала (рисунок 2.7).

На температуру воды в устье Сулака оказали влияние как климатические изменения температуры воздуха, так и Чиркейское водохранилище. До сооружения Чиркейского водохранилища осредненная по периодам среднегодовая температура воды в устье Сулака превышала температуру воздуха на 0,3(С(. К 1986 – 1995 гг. эта разность достигла 0,9(С. В связи с продолжившемся потеплением климата в 1996 – 2007 гг. среднегодовая температура воды увеличилась еще на 0,5(С (таблица 3.4). Повышение зимних температур воздуха в наибольшей степени повлияло на повышение температуры воды в январе - на 1,6(С от 1975 – 1980 гг. к 2000 – 2007 г.

Таблица – 3.4 Среднегодовые (Твг(С) и январские (Тв1) температуры воздуха по ГМС Махачкала и среднегодовые (Тводг (С) и январские (Твод1(С) температуры воды по г/п  пгт Сулак

| Пункт | Хар-ка | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1969-1980 | 1969-1974 | 1975-1980 | 1981-1985 | 1986-1995 | 1996-2007 | 2000-2007 |
| г. Махачкала | Твг | 11,9 | 11,7 - | 12,0 - | 12,3 | 12,0 | 12,5 | 12,7 |
|  | Тв1 | -1,4 | -2,4 - | -0,4 - | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 1,6 |
| пгт Сулак | Тводг | - | 11,98 | 12,52 | 13,0 | 12,92 | 13,8 | 13,9 |
|  | Твод1 | - | - - | 3,42 | 5,0 | 4,50 | 5,7 | 6,0 |

Внутригодовое распределение температуры воды в устье Сулака представлено в таблице 3.5. В дельте р. Сулак до 1980 ых годов месяцем с самой холодной водой был январь, а в последующем – февраль. Наибольшие температуры воды обычно наблюдаются во второй половине июля - в первой половине августа.

Ледовые явления в устье Сулака в период с относительно холодными зимами до сооружения Чиркейской ГЭС (1961 – 1974 гг.) наблюдались в 86 % случаев, средняя продолжительность  ледовых явлений составляла 34 дня, максимальная – в 1972 г. – 73 дня, ледостав наблюдался в 71% случаев, среднее число дней с ледоставом  - 17. В период после сооружения Чиркейской ГЭС до 1990 г. ледовые явления наблюдались также в 86% случаев, их средняя продолжительность – 12 дней, ледостав стал наблюдаться в 13% случаев, среднее число дней с ледоставом  - 12. Начиная с 1990 г.ледовые явления не наблюдались.

Таблица 3.5 Средняя месячная температура воды (Твод(С) на г/п пгт Сулак

| Периоды | Месяцы |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1961-1967 | - | - | 4,3 | 10,1 | 16,6 | 21,6 | 24,5 | 24,0 | 19,8 | 12,7 | 8,0 | 3,5 |
| 1969-1974 | - | - | 5.9 | 11.6 | 16.0 | 18.8 | 20.9 | 21.8 | 18.5 | 13.2 | 7.7 | 3.6 |
| 1975-1980 | 3.4 | 4.2 | 6.5 | 11.5 | 16.1 | 18.8 | 20.5 | 21.4 | 19.3 | 12.9 | 9.3 | 6.4 |
| 1981-1985 | 5.0 | 4.1 | 5.1 | 12.1 | 16.8 | 19.4 | 21.6 | 21.3 | 19.3 | 14.8 | 10.1 | 6.6 |
| 1986-1995 | 4.5 | 3.8 | 6.1 | 11.5 | 16.1 | 18.8 | 21.3 | 22.1 | 20.0 | 14.9 | 9.7 | 6.3 |
| 1996-2007 | 5,7 | 5,4 | 7,0 | 11,2 | 15,6 | 19,1 | 21,2 | 23,6 | 20,0 | 15,5 | 10,9 | 7,5 |
| 2000-2007 | 6,0 | 5,6 | 7,1 | 11,2 | 15,0 | 18,3 | 20,9 | 23,6 | 20,3 | 15,7 | 11,1 | 7,3 |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Байдин С.С. Сток и уровни дельты Волги. Москва: Гидрометеоиздат,1962. 387 с.

2. Государственный водный кадастр. Ресурсы поверхностных и подземных вод, их использование и качество (ежегодное издание), 1981-2005 гг.

3. Магрицкий Д.В., Иванов А.А. Оценка влияния водохозяйственных мероприятий на режим стока Нижней Кубани//Вестник Московского Университета. Сер. 5. География. 2003. №5. С. 46 – 54.

4. Симов В.Г. Гидрология устьев рек Азовского моря. М.: Гидрометеоиздат. 1989. 327 с.

5. Смирнова Л.Е. Об изменении годового стока рек Дагестана под влиянием хозяйственной деятельности//Тр. ГГИ. 1975. Вып. 229. С. 100-108.

6. Устьевая область Волги: гидролого-морфологические процессы, режим загрязняющих веществ и влияние колебаний уровня Каспийского моря, под редакцией Полонского В.Ф., Михайлова В.Н., Кирьянова С.В. Москва: ГЕОС, 1998. 278 с.

7. Шикломанов И.А., Антропогенные изменения водности рек, Ленинград: Гидрометеоиздат, 1979. 302 с.

8. Шикломанов И.А. Влияние хозяйственной деятельности на речной сток, Ленинград: Гидрометеоиздат, 1989. 334 с.